# ВВЕДЕНИЕ

Разработка генерального плана сельского поселения Сатыевский сельсовет муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан выполнена на основании:

- договора, заключенного между ООО «Альфа-проект» и Администрацией сельского поселения Сатыевский сельсовет муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан;

- технического задания на выполнение генеральных планов территорий сельских поселений муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан;

- «Градостроительного кодекса РФ» №190-ФЗ,

- федеральной инструкции «О порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

Генеральный план является документом территориального планирования, определяющим основные направления развития сельского поселения на ближайшие 20 лет с обеспечением благоприятных условий жизнедеятельности и безопасности человека, с ограничением негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, с охраной и рациональным использованием природных ресурсов.

Необходимость учета множества факторов развития сельского поселения требует анализа современного состояния населённых пунктов и выявления ограничений по их территориальному использованию. С учетом этих ограничений в составе генплана разработано функциональное зонирование территории, которое является основой для последующей разработки Правил землепользования и застройки с установлением режимов и регламентов ее использования.

Проектирование выполнялось в соответствии с положениями и требованиями:

− Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 24.12.2004 г.;

− Республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» 2008 г.;

− Земельного Кодекса Российской Федерации;

− Санитарных, противопожарных и других норм проектирования.

Цифровая картографическая основа (ЦКО) сельского поселения Сатыевский сельсовет МР Миякинский район Республики Башкортостан выполнена ООО «Технология 2000» г. Екатеринбург в 2014 году.

Генеральный план рассчитан на реализацию в два этапа:

I очередь строительства – до 2028года.

Расчетный срок реализации – до 2038 года.

В проекте использованы данные, представленные администрацией МР Миякинский район, СП Сатыевский сельсовет, данные отраслевых министерств, ведомств, Госкомстата РБ, ранее выполненных проектных работ – «Схема территориального планирования МР Миякинский район РБ» (ЗАО ПИ «Башкиргражданпроект», 2009 г.).

Цели и задачи проекта

Главная цель проекта – пространственная организация среды методами территориального планирования для рационального использования земель и их охраны, совершенствования инженерной и транспортной инфраструктур, социально-экономического развития, охраны природы, защиты территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышения эффективности управления развитием территории.

Основные задачи работы:

− выявление проблем градостроительного развития территорий населённых пунктов сельского поселения и определение условий их решения;

− разработка схемы функционального зонирования в соответствии с направлениями социально-экономического развития и учетом градостроительных ограничений;

− определение перечня объектов местного значения и их размещение с целью создания благоприятных условий жизни и деятельности населения;

− создание электронного генерального плана в качестве ресурса ИСОГД на основе новейших компьютерных технологий.

Глава I. Существующее положение

  - Положение населенных пунктов в системе расселения.                           Современное использование территории

Территория сельского поселения Сатыевский сельсовет находится на юго-западе МР Миякинский район, расположенного в юго-западной части Республики Башкортостан, граничащего с Оренбургской областью. С запада  она ограничена землями Бижбулякского района, с юга – землями Качегановского сельсовета, с востока − землями Миякинского  и  Качегановского сельсоветов и с севера землями все того же  Миякинского сельсовета и Богдановского сельсовета.

В состав Сатыевского сельского совета входят сёла Сатыево, Баязитово и деревни Новые Омельники, Новофёдоровка, Чулпан, Шатра и Ржановка. Связь со столицей республики осуществляется по дороге республиканского значения Чишмы − Аксёново − Киргиз-Мияки – Тятер-Арсланово – Стерлибашево − Стерлитамак.

с. Сатыево

Село Сатыево − административный центр сельского поселения, расположено в центральной части сельского поселения. С запада и востока село ограничено склонами гор. Численность населения − 631 человек. Расстояние до райцентра с. Киргиз-Мияки – 31 км, до ближайшей ж/д станции Аксеново – 74 км.

Село Сатыево делится на две части проходящей через село в направлении с севера на юг рекой Сатыевка. Общественная зона преимущественно располагается на севере населенного пункта и частично в восточной части. С/х производственные объекты в границах населенного пункта отсутствуют.

Территория для размещения жилой застройки отведена за пределами существующих границ населенного пункта в южной части села.

Въезды в населенный пункт осуществляются с дорог районного значения с усовершенствованным покрытием на Киргиз-Мияки и Зильдярово.

с. Баязитово

Село Баязитово расположено в южной части сельского поселения в 4 км к югу от административного центра сельсовета. В западной части села протекает река Сарбай. Население – 636 человек. С северо-востока и с запада село ограничено МТМ, МТФ и фермой с зерноскладом соответственно. На севере село ограничено дорогой районного значения Зильдярово - Новые Ишлы.

Расстояние до районного центра Киргиз-Мияки − 27 км, центра сельсовета с. Сатыево − 6 км, до ближайшей ж/д станции Аксеново − 70 км.

Общественная зона села сложилась в центре населенного пункта.

Проектом предусматривается развитие жилой застройки в юго-восточную сторону. Въезды в населенный пункт осуществляются с дороги районного значения на Зильдярово.

д. Новые Омельники

Деревня расположена в северной части сельского поселения. Население деревни – 65 человек.

С севера деревня вплотную граничит с населенным пунктом - деревней Шатра, с юга и с запада - лесным массивом, а с востока - пашней.

Въезд в населенный пункт осуществляется с дороги районного значения Баязитово - Киргиз-Мияки в восточной части деревни.

С юго-запада на северо-восток через населенный пункт протекают небольшие ручьи.

Расстояние до районного центра Киргиз-Мияки − 14 км, центра сельсовета с. Сатыево − 6 км, до ближайшей ж/д станции Аксеново − 63 км.

Общественный центр в населенном пункте отсутсвует.

Производственная территория находится в северо-восточной части.

д. Новофёдоровка

Деревня расположена в западной части сельского поселения Сатыевский сельсовет. Население – 58 человек.

Расстояние до районного центра Киргиз-Мияки − 25 км, центра сельсовета с. Сатыево − 8 км, до ближайшей ж/д станции Аксеново − 70 км.

На территории населенного пункта располагаются МТМ, зерноток, склады и МТФ.

В северо-восточной, юго-восточной и центральной частях протекают небольшие ручьи. Имеется пруд.

д. Чулпан

Деревня расположена в западной части сельского поселения Сатыевский сельсовет. Население – 22 человека.

Расстояние до районного центра Киргиз-Мияки − 31 км, центра сельсовета с. Сатыево − 5 км, до ближайшей ж/д станции Аксеново − 76 км.

Объекты с/х назначения и обслуживания населения в населенном пункте отсутствует.

д. Шатра

Деревня расположена в северной части сельского поселения. Население деревни – 7 человек.

Расстояние до районного центра Киргиз-Мияки − 14 км, центра сельсовета с. Сатыево − 7 км, до ближайшей ж/д станции Аксеново − 63 км.

Производственные предприятия и предприятия обслуживания в населенном пункте отсутствует.

1.2.1. Жилая застройка

Сложившаяся жилая застройка населенных пунктов с. Сатыево, с. Баязитово, д. Новые Омельники, д. Новофедоровка, д.Чулпан, д. Шатра сельского поселения  Сатыевский сельсовет представлена жилыми домами усадебного типа с участками от 0,15 до 0,30 га и более.

1.2.2. Общественная застройка

Территория сельского поселения освоена неравномерно. Это не связано с наличием труднодоступных районов или природными особенностями проектируемой территории – все более или менее крупные населённые пункты расположены вдоль автодорог районного значения с усовершенствованным или асфальтобетонным покрытием.

В связи со сменой ориентации экономики страны в последние четверть века, как и везде в мире в кризисных ситуациях, идёт процесс постепенного оттока населения из более удалённых малонаселённых мест в поисках работы и социально-коммунальных условий и концентрация его в крупных населённых пунктах вблизи мест приложения труда вдоль транспортных магистралей.

В таком свете объяснима ситуация с размещением объектов и учреждений обслуживания населения в сферах образования, здравоохранения, торговли, культуры и предприятий бытового обслуживания в двух из семи населённых пунктов сельского поселения.

Характеристики зданий общественного назначения приведены в таблице №1.

с. Сатыево

Экспликация существующих общественных зданий и сооружений представлена на чертеже «Генеральный план».

Объекты культурно-бытового обслуживания населения с общественным центром села расположены по улице Центральная. Здесь находятся магазины, администрация, сельский дом культуры, библиотека, столовая, ФАП, почтовое отделение, мечеть. По улице Школьная располагается действующая школа и детский сад при ней.

с. Баязитово

Экспликация существующих общественных зданий и сооружений представлена на чертеже «Генеральный план».

Объекты культурно-бытового обслуживания распределены по улицам Центральная, Тополиная. Общественный центр села расположен в центральной части. Здесь находятся магазины, отделение банка, сельский дом культуры, библиотека, почта, ФАП, общеобразовательная школа, детский сад, мечеть.

д. Новофёдоровка

Экспликация зданий и сооружений представлена на чертеже «Генеральный план». Из объектов соцкультбыта имеется только магазин, расположенный по улице речная.

д. Новые Омельники, д. Чулпан, д. Шатра

Данные деревни не имеют объектов культурно-бытового обслуживания.

Перечень основных учреждений культурно-бытового обслуживания

населённых пунктов

таблица  №1

| Наименование | Ед. измер. | Норма обеспеч. на 1 тыс. чел. | Требуемое на существ. численн. населения | Сущ. обеспеч./ фактич. | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| с. Сатыево. (631 чел.) |
| Общеобразовательная школа | учащ-ся | 144 | 91 | 240/92 | 264 |
| МДОБУ детский сад (в школе) | мест | 33-34 | 21 | 15/15 | 63,6 |
| Администр. здание сельсовет | объект | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Библиотека (в СДК) | тыс. том | 7 | 4 | 14 | 200 |
| Сельский дом культуры | пос. мест | 265 | 167 | 250/225 | 150 |
| Магазины продуктов. (100 м2) промтоварн. (200 м2) | м2 торг. площ. | 300 | 189 | 320,8/ 153,8 | 169,7 |
| ФАП (в админ.) | объект | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Отделение почты (в админ.) | объект | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Культовое здание - мечеть | объект | - | по заданию | 1 | 1 |
| Столовая | пос. мест |  | 25 | 25 | 100 |
| Кладбище 5,5 га 82% наполне. | га | 0,24 | 0,15 | 5,5 | 3666,7 |
| с. Баязитово (636 чел.) |
| Общеобразовательная школа | учащ-ся | 144 | 92 | 150/52 | 163 |
| МДОБУ детский сад | мест | 33-34 | 21 | 35/20 | 166,6 |
| Библиотека (в СДК) | тыс. том | 6-7,5 | 4,5 | 11 | 244 |
| Сельский дом культуры | пос.мест | 265 | 169 | 300/250 | 178 |
| Магазины продуктов. (100 м2) промтоварн. (200 м2) | м2 торг. площ. | 300 | 190,8 | 194,3/ 194,3 | 101,8 |
| Кладбище 5,0 га 50% наполн. | га | 0,24 | 0,15 | 5,0 | 3333,3 |
| д. Новые Омельники (65 чел.) |
| Кладбище 1,0 га 80% наполн. | га | 0,24 | 0,016 | 1,0 | 6250 |

| д. Новофёдоровка (58 чел.) |
| --- |
| Магазины продуктов. (100 м2) промтоварн. (200 м2) | м2 торг. площ. | 300 | 17,4 |  |  |
| Кладбище 0,5 га 80% наполн. | га | 0,24 | 0,014 | 0,5 | 3571,4 |
| д. Чулпан (22 чел.) |
| Кладбище 1,0 га 75% наполн. | га | 0,24 | 0,003 | 1,0 | 33333,3 |
| д. Шатра (7 чел.) |
| Кладбище 0,2 га 75% наполн. | га | 0,24 | 0,0017 | 0,2 | 11764,7 |

В д. Новые Омельники, Чулпан и Шатра объекты культурно-бытового обслуживания, торговли, здравоохранения и образования отсутствуют.

Нормы обеспеченности на существующую численность населения приняты согласно ТСН РБ.

1.2.3. Производственная, коммунально-складская застройка

На территории сельского поселения Сатыевский сельсовет находятся ООО "Баязит", ИП КФХ "Сулейманов Р.Г.", ИП КФХ "Галлямов С.М." и ИП КФХ "Макашев Р.К.", занимающиеся животноводством и растениеводством. Выпускаемая продукция – сельхозпродукция, зерновые, мясо, мед, пиломатериалы. Экспликация сельхозпредприятий приведена на чертеже «План современного использования территории (опорный план), схема комплексной оценки территории».

с. Сатыево

На территории населенного пункта располагается ИП КФК "Сулейманов Р.Г.". Направление хозяйства - растениводство и животноводство. Также имеется МТМ, склад ядохимикатов, зерноток, зерносклад, кормобаза и МТФ. На юго-востоке села находится бывшее КФХ "Идель", которое включало в себя пилораму, заправку и кафе.

с. Баязитово

На территории населенного пункта располагается ООО "Баязит". Направление хозяйства - растениводство и животноводство.

Так же имеются ИП КФХ "Галлямов С.М." и ИП КФХ "Макашев Р.К.", занимающиеся такой продукцией как зерновые,мясо,мед и пиломатериалы соответственно.

д. Новые Омельники

На территории населенного пункта располагается МТФ.

д. Новофёдоровка

На территории населенного пункта расположены МТМ, склады, зерноток и МТФ.

д. Чулпан

Объекты производства на территории населенного пункта отсутствуют.

д. Шатра

На территории населенного пункта располагается зерноток.

Сельскохозяйственные предприятия

в населенных пунктах сельского поселения Сатыевский сельсовет

таблица №2

| № п/п | Наименование предприятия | Адрес | Вид деятельности | Кол. рабочего персонала, чел. | Всего земель, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Баязит» | с. Баязитово, ул. Мира, 32 | Животноводство, растениеводство | 48 | 4128 |
| 2 | ИП КФХ "Сулейманов Р.Г." | с. Сатыево, ул. Центральная.19 | Животноводство, растениеводство | 6 | 6244 |

Малое предпринимательство в Сатыевском сельском поселении

таблица №3

| № п/п | Наименование предприятия | Отрасль | Численн. работающ. чел. | Вид выпуск. продукции | Площадь предпр. га | Адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИП Глава КФХ Галлямов С.М. | растениеводство | 2 | Зерновые, мясо, мёд | 160 | с.Баязитово, ул. 8 Марта, 12 |
| 2 | ИП Глава КФХ Галлямов С.М. | растениеводство | 2 | Зерновые, мясо, мёд | 108 | с.Баязитово, ул. 8 Марта, 12 |
| 3 | ИП Глава КФХ Макашев Р.К. | растениеводство, распиловка и строгание древесины | 2 | пиломатериалы | 172 | с. Баязитово, ул.Победы, 5 |

  - Существующие памятники истории, культуры и археологии

На территории Миякинского района Республики Башкортостан на сегодняшний день известно о 63 памятниках археологии. Из них 19 поставлены на государственную охрану, а оставшиеся 44 относятся к категории выявленных в границах муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан, относятся к погребальным памятникам, известно о 14 одиночных курганах, 21 курганной группе, 7 могильниках. К памятникам бытового типа относятся 3 поселения, 3 селища и 11 стоянок. Объекты культурного наследия представлены на чертеже «Карта (схема) положения сельского поселения в структуре сельского совета».

Объекты культурного наследия на территории сельского поселения

таблица №4

| № п/п | Наименование памятника | Местоположение памятника | Дати- ровка | Соврем.ис-пользование | Принятие на гос. охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятники археологии |
| 1 | Сатыевский курган | В 3 км выше д.Сатыево, на правом распахиваемом берегу р.Уязы на небольшой возвышенности, напротив летней фермы. |  | АКБ №840 | ПСМ БАССР №599 от 31.12.1970 г. |
| Выявленные памятники археологии |
| 1 | Сатыевские могилы | В 1 км ЮВ д.Сатыево, на правом берегу р.Уязы, на горе "Мишарь" |  | АКБ №839 |  |
| 2 | Сатыевская стоянка | В 2,5 км ЮВ д.Сатыево, на левом берегу р.Уязы и в 1 км восточнее летней фермы, распол-ой на противоположном берегу реки. |  | Каталог памятников археологии Башкирии открытых в 1971-1980 гг. №126 |  |
| 3 | Сатыевский курган | В 4,5 км выше д.Сатыево и в 1,5 км СВ 1 Сатыевского кургана на правом распахиваемом берегу р.Уязы. |  | Каталог памятни-ков археологии Башкирии открытых в 1971-1980 гг. №127 |  |

См. справку в разделе «Исходно-разрешительная документация» и их местонахождение в графической документации нанесены на «Карте (схеме) положения поселения в структуре сельского совета».

По закону Республики Башкортостан «Об объектах культурного наследия (о памятниках истории и культуры) народов Республики Башкортостан» от 07.11.2005 г. №224-3 эти памятники подлежат государственной охране.

Все памятники археологии расположены за пределами проектируемых селитебных, производственно-коммунальных зон и трасс линейных объектов и генпланом не нарушаются.

  - Транспорт и дороги

Основной транспортной магистралью, проходящей по территории Сатыевского сельского совета, является автомобильная дорога Киргиз-Мияки - Четырбаш - Новые Омельники - Сатыево - Баязитово - Новые Ишлы, которая обеспечивает связь поселения с административным центром Миякинского района и с г. Уфой. Автомобильная дорога относится к IV категории с усовершенствованным покрытием. В широтном направлении территорию сельского поселения пересекает дорога Новые Ишлы - Баязитово - Зильдярово с асфальтобетонным покрытием IV категории.

Показатели существующей улично-дорожной сети в границах

населенных пунктов

таблица №5

| Наименование | Протяженость, км | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| с. Сатыево | 7,97 | 6,38 |
| с. Баязитово | 12,586 | 10,07 |
| д. Новые Омельники | 3,046 | 2,44 |
| д. Новофёдоровка | 3,452 | 2,76 |
| д. Чулпан | 1,443 | 1,15 |
| д. Шатра | 3,041 | 2,43 |

1.6. Земли специального назначения

1.6.1. Кладбища

Все существующие кладбища благоустроены в соответствии с нормативными требованиями:

1. Территории ограждены.

2. Организованы подъездные пути.

3. Наличие автостоянок.

4. Предусмотрены помещения для хранения инвентаря.

5. Наличие мусоросборников.

Потребность наличного населения Сатыевского сельсовета в объектах обслуживания рассчитывалась в соответствии с существующей демографической структурой населения, а также нормативами, рекомендуемыми СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», Распоряжением Правительства РФ №1063-р «О социальных нормативах и нормах», Распоряжением Правительства РФ №1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» и другими отраслевыми нормами.

1.6.2. Свалки твёрдых коммунальных отходов

По данным администрации сельского поселения на территории Сатыевского сельсовета несанкционтрованные свалки находятся в каждом населённом пункте.

Места складирования и хранения твёрдых коммунальных и

производственных отходов

таблица №6

| Наименонование объекта | площадь | Код объекта | Ближайший насел. пункт | Наполненность территории, % | Мощность объекта размещеиия (тыс.тонн) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Сатыево | 0,5 | Ю-З | 0,5 км | 30% | 213т |
| Баязитово | 0,5 | В-СВ | 0,5 км | 40% | 240т |
| Чулпан | 0,03 | С-В | 0,4 км | 5% | 17т |
| Н.Омельники | 0,05 | С | 0,7 км | 10% | 38т |
| Новофёдоровка | 0,05 | С-З | 0,5 км | 10% | 29т |

1.6.3 Скотомогильники

На территории сельского поселения Сатыевский сельсвет располагается скотомогильник в 1,3 км к юго-востоку от села Сатыево. Проектом предусмотрена его ликвидация. Проектируемый скотомогильник будет находиться в 1 км к северо-востоку от села Баязитово.

Режим использования территории скотомогильника и его санитарно-защит-ной зоны определяется Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (1995 г.), а также СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

1.6.4. Перечень опасных объектов

На территории Сатыевского сельсовета располагается склад ядохимикатов и удобрений, относящийся к опасным объектам. Расположен в северной части села Сатыево.

1.7. Планировочные ограничения градостроительного развития

Территории

1.7.1. Ограничения по природным факторам

Природоохранные территории

Природоохранные территории включают водоохранные зоны водоемов и запретных и нерестовых полос, а также полезащитные, пастбищезащитные и противоэрозионные леса, посадки вдоль магистралей. Все территории относятся к защитным лесам 1 группы.

1.7.2. Водоохранные зоны

Для водных объектов водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы устанавливаются в соответствии со ст. 65, береговые полосы – в соответствии со ст.6  Водного Кодекса РФ.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

(в ред. Федерального закона от 21.10.2018 N 282-ФЗ)

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

(в ред. Федерального закона от 11.07.2011 N 190-ФЗ)

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

(в ред. Федерального закона от 21.10.2018 N 282-ФЗ)

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

(п. 5 введен Федеральным законом от 21.10.2018 N 282-ФЗ)

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

(п. 6 введен Федеральным законом от 21.10.2018 N 282-ФЗ)

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

(п. 7 введен Федеральным законом от 21.10.2018 N 282-ФЗ)

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

(п. 8 введен Федеральным законом от 21.10.2018 N 282-ФЗ)

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Прибрежная защитная и береговая полосы

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до трех градусов и 50 метров для уклона три и более градуса. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями запрещаются распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 метров за исключением береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет  5 метров.

Минимальные размеры водоохранных зон (ВЗ) водных объектов, их прибрежных защитных (ПЗП) и береговых полос (БП) на территории Сатыевского сельского поселения следующие:

таблица №7

| Водный объект | Длина, км | ВЗ, м | ПЗП, м | БП, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| р. Сатыевка | 14 | 100 | 50 | 20 |
| р. Сарбай | 81 | 200 | 50 | 20 |
| р.Башир | 35 | 100 | 50 | 20 |
| р.Уязы | 82 | 200 | 50 | 20 |
| р.Зирек | менее 10 | 50 | 50 | 5 |
| р.Сху | менее 10 | 50 | 50 | 5 |
| р.Ташлытау | менее 10 | 50 | 50 | 5 |
| р.Борисовка | 12 | 100 | 50 | 20 |

Леса I группы − запретные полосы лесов вдоль рек, полезащитные леса и леса вдоль автомобильных дорог. Защитные леса расположены по всему северо-востоку территории сельского поселения.

1.7.3. Охранные зоны электрических сетей

Под электрическими сетями понимаются подстанции, распределительные устройства, воздушные линии электропередач, а также подземные и подводные  кабельные линии электропередачи. Согласно республиканским нормативам градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» Охранные зоны линий электропередач − это земельные участки вдоль воздушных линий электропередач, ограниченные линиями, отстоящими от проекции крайних фазовых проводов на землю на расстояние 10м − для ВЛ до 20 кВ, 15м − для ВЛ 35 кВ, 20 м − для ВЛ 110 кВ, 300м − ПС (35/10 кВ).

1.7.4. Охранные зоны линий и сооружений связи

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также других сооружений связи на территории Российской Федерации. Размеры охранных зон и регламенты использования земельных участков в их пределах устанавливаются согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.95. №578.

1.7.5. Охранные зоны систем газоснабжения

Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения устанавливаются охранные зоны.

По территории проектирования проходит газопровод высокого давления I категории – 0, 32 МПа с условными диаметрами 110, 100 и 63 мм. Охранная зона вдоль трассы газопровода в соответствии с СП 42-101-2003 составляет 10 м. В пределах охранной зоны запрещается производить строительство сооружений с фундаментом, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений, земляные и дорожные работы

1.7.6. Санитарно-защитные зоны предприятий

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

− обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия  за ее пределами (ПДК, ПДУ);

− создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

− организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата.

Нормативные размеры СЗЗ установлены СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов. Достаточность нормативной ширины СЗЗ должна быть подтверждена расчетами, выполненными по согласованным и утвержденным в установленном порядке методам расчета рассеивания выбросов в атмосферу для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения, а также данными натурных наблюдений для действующих предприятий.

В пределах поселения расположены сельскохозяйственные предприятия с СЗЗ от 300 до 50 м от границ своих участков и сельские кладбища с СЗЗ 50 м согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция.

Перечень предприятий – загрязнителей и их санитарно-защитные зоны

таблица №8

| Наименование предприятия (объекта) | Основной вид деятельности | Размеры СЗЗ, м |
| --- | --- | --- |
| ООО "Баязит" ИП КФХ "Сулейманов" | КФХ | 100м |
|  | МТФ | 50м |
|  | зерноток | 50м |
|  | МТФ | 300м |
|  | гараж | 50м |
|  | МТМ | 300м |
|  | пилорама | 100м |

Использование территории СЗЗ возможно лишь с учетом ограничений, устанавливаемых действующим законодательством (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). Перечень ограничений представлен в таблице 9.

Регламенты использования территории санитарно-защитных зон

предприятий.

таблица№9

| Запрещается | Допускается |
| --- | --- |
| - Жилые зоны и отдельные объекты для проживания людей; - Рекреационные зоны и отдельные объекты; - Коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки; - Предприятия по производству лекарственных веществ и средств, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; - Предприятия пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; - Комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды; - Спортивные сооружения; - Парки; - Образовательные и детские учреждения; - Лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. | - Предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса опасности, чем основное производство; - Пожарные депо; - Бани, прачечные; - Объекты торговли и общественного питания; - Мотели; - Гаражи; - Площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта; - Автозаправочные станции; - Связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследователь-ские лаборатории, спортивно-оздорови-тельные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения; - Нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий; - Местные транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефтегазопроводы; - Артезианские скважины, для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды; - Канализационные насосные станции; - Сооружения оборотного водоснабжения; - Питомники растений для озеленения промплощадки и санитарно-защитной зоны; - Сельхозугодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания. |

Глава II. Оценка природных условий и ресурсов. Экологическая оценка. Градостроительные ограничения

2.1. Природно-ресурсный потенциал

2.1.1. Климат

Климатическая характеристика приводится по данным метеостанции Аксаково, ТСН «Климат Республики Башкортостан», СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» и по данным ТСН 23-357-2004 РБ "Климат Республики Башкортостан" (2001г.) и СНиП 23-01-99 "Строительная климатология".

Проектируемый район расположен в лесостепной зоне и характеризуется умеренно континентальным климатом и устойчивой погодой в течение всего года с большим числом солнечных дней и сухостью воздуха.

Суммарная солнечная радиация на горизонтальную поверхность при безоблачном небе 5867Мдж/м2, продолжительность солнечного сияния 1850-1820час.

Тепловой режим. Среднегодовая температура воздуха +2,2оС. Средняя температура января, самого холодного месяца зимы, достигает –14,5°, средняя температура июля +18,1°. Абсолютная минимальная температура воздуха составляет –47о, абсолютная максимальная +37о.

Устойчивые морозы наступают в середине ноября и прекращаются в конце марта. Число дней с наиболее сильными морозами на всей территории района достигает в среднем 1,4 дня с температурой менее –30оС и 15 дней с температурой менее –20оС. Максимальная глубина промерзания почвы раз в 10 лет равна 143см, раз в 50 лет – 198см.

Влажностный режим. Территория относится к зоне достаточного увлажнения. За год выпадает в среднем 525мм осадков, причем основная часть в теплый период – 360мм, однако бывают годы, когда в весенне-летний сезон осадки не выпадают в течение 2-3-х месяцев, в результате чего возникают засухи.

Максимальный суточный максимум осадков 50мм.

В холодный период сильные снегопады и редкие оттепели обусловливают довольно мощный снежный покров (ноябрь–апрель), достигающий к концу зимы 40см высоты. Вес снежного покрова на 1м2 горизонтальной поверхности, возможный 1 раз в 5 лет составляет 203кг, в 50 лет – 302кг. Полностью снег сходит в конце апреля.

Средняя относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца – 79%., наиболее теплого – 68%.

Ветровой режим. На рассматриваемой территории в течение всего года преобладают ветры южного и юго-западного направлений, особенно в зимний период. Среднегодовая скорость ветра – от 3,5 до 4,2м/с. южных и юго-западных направлений, 2,6м/сек. – северных и северо-восточных. Скорость ветра, возможная 1 раз в 100лет составляет 22м/сек., 1 раз в 5 лет – 17м/сек.

Опасные погодные явления представлены грозами, метелями и туманами.

Среднее число дней с грозой – 25.

Метели. Преобладают метели южного и юго-западного направлений с силой ветра 6-13м/сек. Повторяемость сильных метелей в среднем наблюдается 1-3 раза в году. Максимальный объем снегопереноса более 400м3/пог.м.

Туманы. Среднегодовое число дней с туманом колеблется по территории – около 30, наибольшее количество туманов возникает в условиях пересеченного рельефа. Продолжительность туманов в среднем за год колеблется по территории от 30-40 часов.

Засухи. Критерием для оценки интенсивности засухи принят гидротермический коэффициент (ГТК), значение ГТК менее 0,6 – 0,7 характеризуют очень засушливую обстановку, которая в сочетании с ветром создает суховейные явления, пагубно влияющие на сельскохозяйственные культуры. Среднее число дней с суховеями средней интенсивности достигает 5-7дней.

Климатические условия для строительства. По климатическому районированию территории России для строительства Миякинский район РБ относится к климатическому подрайону IВ. Расчетная температура для проектирования отопления –340С (температура самой холодной пятидневки обеспеченностью 0,92). Продолжительность отопительного периода (со среднесуточной температурой воздуха <8°С) 219дней.

Территория относится к району с повышенным потенциалом загрязнения ат-мосферы (ПЗА). Накоплению примесей в воздухе населенных пунктов и увеличению загрязнения способствует:

1.Слабый ветер в сочетании с приподнятой температурной инверсией.

2.Приземные инверсии и штиль, затрудняющие вертикальный воздухообмен.

3.Высокая температура воздуха и слабый ветер.

4.Туманы.

5. Опасное направление и скорость ветра (4-7м/сек.).

Повторяемость слабых ветров составляет 20% с максимумом в августе-сен-тябре. Повторяемость приземных инверсий в годовом распределении от общего числа наблюдений составляет 30%. Мощность и интенсивность приземных инверсий составляет 0,3-06км и 2-60С. Максимум наблюдается зимой (0,5-1км и 5-100С), минимум – летом.

Климатические условия для сельского хозяйства благоприятные - территория хорошо обеспечена теплом и недостаточно влагой; теплообеспеченность периода вегетации (сумма активных температур) 2200-23000С, значение гидротермического коэффициента – 0.8-1.2 (агроклиматический район – теплый, незначительно засушливый), продолжительность периода активной вегетации – 170дней. Суховеи и пыльные бури создают трудности в весенне-летний период для сельского хозяйства.

Климатические условия для рекреации благоприятны – продолжительность периода с температурой выше 150С – 95дн., с температурой от –5 до -150С – 80-100дн., мощность снежного покрова – 30-40см, среднемесячная скорость ветра летом 3,0-3,5м/сек., зимой – 4,0-4,5м/сек.

2.1.2. Инженерно-геологическая характеристика. Рельеф

Рельеф

Территория характеризуется пологоволнистыми водораздельными пространствами с абсолютными отметками от 155 м до 355 м

Рельеф местности в целом имеет холмисто-увалистый характер. Средняя плотность овражно-балочной сети 1,5-2,0, а на отдельных участках до 2,3 км на 1км2 территории.

Геологическое строение

Территория Миякинского района расположена в равнинной части РБ и соответствует юго-восточной окраине Русской платформы. В платформенной области на кристаллическом фундаменте полого залегают осадочные толщи рифея и палеозоя.

Рифейский осадочный чехол слагают песчаники, сланцы, доломиты, алевролиты, известняки и эффузивы основного состава.

Палеозойский осадочный чехол образован породами перми, залегающими после длительного перерыва и размыва на отложениях рифейского комплекса и породах кристаллического фундамента.

Пермские отложения представлены песчаниками, глинами, мергелями, известняками, доломитами, алевролитами и конгламератами.

2.1.3. Гидрография

Гидрографическая сеть

Гидрографическая сеть сельского поселения представлена крупными реками Уязы, Сарбай, Сатыевка, Башир, Борисовка и их притоками.

Гидрографическую сеть сельского поселения формируют также речки и ручьи протяженностью менее 10 км.

Перечень рек на территории СП Сатыевский сельсовет

таблица №10

| № п/п | Наименование рек | Протяженность, км | Ширина водоохран. зоны, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | р. Сатыевка | 14 | 100 |
| 2 | р. Сарбай | 81 | 200 |
| 3 | р. | 35 | 100 |
| 4 | р. Уязы | 82 | 200 |
| 5 | р. Зирек | менее 10 | 50 |
| 6 | р. Сху | менее 10 | 50 |
| 7 | р. Ташлытау | менее 10 | 50 |
| 8 | р. Борисовка | 12 | 100 |

2.1.4. Растительность. Почвы

Ландшафт и почвы

Для территории, относящейся к типичной лесостепной природной зоне, характерно сочетание массивов лиственных и лиственно-хвойных лесов с луговыми степями. Освоенность территории высокая (70-80%). Естественные ландшафты сохранены на 25% территории на холмах  и склонах увалов.

Почвенный покров района представлен почвами черноземной степи. Наиболее распространенными являются черноземы типичные, типичные карбонатные и в меньшей степени высокощелочные.

Структура почвенного покрова района представлена в основном черноземами (85%) и темно-серыми лесными почвами.

Природные условия района в сочетании с большой степенью распаханности территории и интенсивным использованием земель привели к деградации почвенного и растительного покрова на значительных площадях.

Основными факторами деградации почвенного покрова являются процессы эрозии, заболачивания, подкисления почвенной среды, химическое загрязнение и другие.

Приуроченность части пахотных угодий к эрозионно-опасным склонам, несоблюдение комплекса противоэрозионных мероприятий (вспашка вдоль склонов, отсутствие достаточной сети лесополос, регулирование снеготаяния), привело к развитию водной эрозии. Кроме того, в южной части на территории района развита ветровая эрозия.

Главными причинами развития эрозии, наряду с природными (сложность геоморфологии, ливневый характер осадков, интенсивное снеготаяние), является нарушение структуры землепользования:  нерациональное соотношение площадей пахотных, луговых и лесных угодий.

Еще одним фактором деградации почвенного покрова является засоренность камнями. Многолетняя глубокая вспашка склоновых земель с неглубоким залеганием коренных отложений способствует переносу камней в пахотный горизонт.

Лесные ресурсы

Проектируемый район по характеру растительного покрова относится к подзоне южной лесостепи, к геоботаническому району дубовых лесов, и обыкновенно ковальных и кипчаковых степей. Леса представлены главным образом дубово-березовыми, березово-осиновыми, ольхово-ивовыми. Лесная растительность в естественном состоянии представлена лиственными лесами. Поймы рек заняты зарослями кустарников.

Пастбища занимают основное место среди суходольных угодий. Они представлены двумя группировками: разнотравно-метликовыми и разнотравно-кипчаковой.

Основными культурами на пахотных землях являются пшеница, озимая рожь, ячмень, овес; из технических − сахарная свекла, подсолнечник. Поля хозяйств района засорены вьюнками, желтым полевым осотом, васильком и т.д.

Отмечается неуклонное снижение разнообразия естественного травянистого растительного покрова в результате ненормированного выпаса скота. Сенокошение незначительно влияет на характер травостоя и лишь препятствует размножению кустарников. Чрезмерный выпас крайне отрицательно влияет на видовой и численный состав травостоя.

Для восстановления и поддержания высокой продуктивности луговых и пастбищных угодий необходимо применение комплекса организационно-хозяй-ственных, агротехнических и др. мероприятий.

Животный мир

Животный мир очень многообразен, здесь обитают многие виды млекопитающих, птиц, рыб, земноводных, пресмыкающихся и насекомых. Охотничье хозяйство находится в тесном контакте с лесным хозяйством. В лесах, представленных небольшими массивами и степными колками, наибольший интерес представляют следующие виды охотничьей фауны: лось, кабан, косуля, заяц, лисица красная.

В небольших количествах представлены и нуждаются в охране барсук, куница лесная, хорь, колонок, норка американская, выдра, ондатра, рысь, горностай, ласка, бурундук, волк и т.д. Кроме основных видов охотничьей фауны в районе много видов других животных и птиц, оказывающих влияние на состав и численность фауны – хищные и нехищные птицы и многочисленный отряд грызунов.

Ихтиофауна района изучена и используется слабо. В водоемах района из известных видов рыб обитают щука, окунь, ерш, голавль, судак, красноперка, язь, лещ, плотва, карась, пескарь, сом и т.д. Из категории редких в реках обитают хариус европейский и форель речная.

Глава III. Проектное решение

3.1. Архитектурно-планировочная организация территории

Архитектурно-планировочная организация проектируемой территории выполнена на основе анализа градостроительной ситуации с сохранением и усовершенствованием сложившейся планировочной структуры исходя из конкретных природных, градостроительных, санитарно-гигиенических и экологических условий, отводов земель под новую жилую застройку, а также с учетом перспектив развития, определенных схемой территориального планирования МР Миякинский район, выполненной ЗАО ПИ «Башкиргражданпроект» в 2009 г.

Планировочное решение проектируемых населённых пунктов максимально адаптировано к тектонике рельефа, направлениям основных существующих и проектируемых функциональных и транспортных связей, условиям и характеру размещения мест приложения труда в структуре населённых пунктов и сельского поселения в целом.

Генпланы населенных пунктов сельского поселения выполнены с учетом исходных данных и предложений сельского совета и ОАиГ администрации района.

Село Сатыево

Развитие села планируется в юго-восточном направлении села с дальнейшим упорядочением сложившейся застройки, благоустройством и инженерным обеспечением. В населенном пункте запроектирован детский сад (20 мест), кафе на 36 посадочных мест, пекарня, ПБО (4 раб. места), придорожная гостиница на 10 мест, отделение банка и аптека (13 м2 торг.площ.)

Село Баязитово

Развитие деревни планируется на юго-восток с освоением для жилищного строительства новой территории на сельхозугодиях и дальнейшим упорядочением сложившейся застройки, созданием общественного подцентра с недостающими объектами обслуживания. В населенном пункте запроектированы: кафе (36 посад. мест), пекарня, ПБО (4 раб.места) и аптека (13 м2 торг.площ.)

3.2. Социально-экономическое развитие территории

Высокий уровень территориального развития определяется принадлежностью к основным осям развития республики, которые формируют пространственно-экономический каркас региона, особенностями пространственно-территориального размещения производительных сил республики, степенью развитости внутриреспубликанских и внешних связей.

Направления осей развития диктуются расположением основных транспортных коридоров, образованных на внешних связях и транзитных перевозках, а также размещением основных экономических центров республики, которые демонстрируют тяготение к осям развития.

В пределах оси «север-юг» размещены Кумертау-Мелеузский, Салават-Ишимбай-Стерлитамакский, Янаул-Нефткамск-Агидельские промузлы, на оси «запад-восток» − Туймазы-Октябрьский-Белебеевский и Уфимский центры развития, а также Миасс-Златоустовский в Челябинской области.

Перечисленные выше районы концентрируют в своих пределах основные людские, производственные и финансовые ресурсы республики. Лежащие за пределами осей развития территории остаются поставщиками рабочей силы, зонами обеспечения промышленных центров сельхозпродукцией и лесом, местами рекреаций. База развития этих районов предельно сужена по отношению к более успеш-ным территориям.

Планомерное изменение условий пространственно-функциональных связей способно придать ускорение развитию восточных территорий района с застойными тенденциями развития.

На территории Сатыевского сельсовета хорошо развито сельское хозяйство.

Сюда относится ООО "Баязит", ИП КФХ "Сулейманов", ИП КФХ "Галлямов" и ИП КФХ "Макашев" с общей численностью работающих На территории сельского совета насчитывается 3 сельхопредприятия (СПК "Октябрь", ООО "Зильдяр",СПК "Урал") с численностью работающих 494 человека.

Динамика валовых сборов сельскохозяйственных культур характеризуется снижением по некоторым показателям: сократился валовый сбор сахарной свёклы, овощей, что связано с множеством причин, среди которых: износ основных средств сельхозпредприятий, отсутствие адекватных затратам на производство денежных поступлений, невозможность соблюдения интенсивных технологий, большой износ сельскохозяйственной техники и пр.

На эффективности возделывания сельскохозяйственных культур сказывается низкий уровень внесения органических и минеральных удобрений в сельскохозяйственных организациях.

В структуре сельхозпродукции значительная роль отводится животноводству, особенно выращиванию крупного рогатого скота, растениеводству и пчеловодству. В объемах животноводческой продукции сохраняется тенденция снижения доли сельскохозяйственных предприятий и увеличения в индивидуальном секторе, фермерских хозяйствах.

Администрацией сельского поселения представлены сведения о количестве жителей населённых пунктов Сатыевский сельсовет на 01.01.2018 год.

Плотность населения района (31262 чел : 2051,3 км2 = 15,24 чел/км2) в 1,87 раза ниже, чем в среднем по республике (28,5 чел/км2).

Показатели рождаемости, смертности на 1000 чел. населения не представлены.

В возрастной структуре населения отмечается тенденция к уменьшению удельного веса молодежи. Чуть менее половины населения – 36,6% в среднем по сельсовету составляют трудоспособную часть граждан (по РБ – 61%).

Молодежь направляется в города и в северные регионы России.

Преодоление депопуляции, восстановление механизма воспроизводства населения – наиболее сложная задача из всего комплекса проблем проектируемой территории. Градостроительная политика ближайшего будущего должна основывать-ся на идее сбалансированного развития территорий республики, что предполагает поиск ресурсов для развития депрессивных районов.

Последним СТП Миякинского района (ЗАО ПИ БГП, г. Уфа, 2009 г.) и техническим заданием не предусматривается размещение новых градообразующих производств на территории сельского поселения, население будет продолжать расти за счёт собственных ресурсов − естественного и механического прироста.

3.3. Численность населения

Численность населения в населённых пунктах Сатыевского сельского совета

таблица №11

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Численность населения | Общее количество семей |
| --- | --- | --- | --- |
|  | с. Сатыево | 631 |  |
|  | с. Баязитово | 636 |  |
|  | д. Новые Омельники | 65 |  |
|  | д. Новофёдоровка | 58 |  |
|  | д. Чулпан | 22 |  |
|  | д. Шатра | 7 |  |
|  | Всего по хозяйству | 1419 |  |

Справка о количестве семей сельским советом не представлена. Для выполнения расчётов вынуждены ориентироваться на количество жилых домов в населённых пунктах сельского поселения − 554 домов. Средний размер семьи (коэффициент семейности) равен: 1419 : 554 = 2,56 чел.

Динамика численности населения Сатыевского сельского совета

таблица №12

| Г о д ы | Численность населения | Естественный прирост | Механический прирост |
| --- | --- | --- | --- |
| 2007 | 1578 | - |  |
| 2008 | 1525 | - | -53 |
| 2009 | 1503 | - | -22 |
| 2010 | 1390 | - | -113 |
| 2011 | 1491 | - | +101 |
| 2012 | 1477 | - | -14 |
| 2013 | 1443 | - | -34 |
| 2018 | 1419 | - | -24 |

Убыль населения с начала 2007 г. на начало 2018 года составила 159

человек.

Возрастной состав населения села Сатыево.

таблица №13

| Возрастные группы | По данным последней переписи | На исходящий 2018 г. |
| --- | --- | --- |
|  | Всего | в т.ч. женщин | Всего | в т.ч. женщин |
| 0-7 лет |  |  | 39 | 23 |
| 7-15 лет |  |  | 75 | 35 |
| 15-17 лет |  |  | 25 | 17 |
| 17-55лет/женщины |  |  |  | 154 |
| 17-60 лет/мужчины |  |  | 205 |  |
| Пенсионный возраст |  |  | 151 | 104 |
| всего |  |  | 542 |  |

Возрастной состав населения села Баязитово

таблица №14

| Возрастные группы | По данным последней переписи | На исходящий 2018 г. |
| --- | --- | --- |
|  | Всего | в т.ч. женщин | Всего | в т.ч. женщин |
| 0-7 лет |  |  | 56 | 26 |
| 7-15 лет |  |  | 50 | 28 |
| 15-17 лет |  |  | 24 | 9 |
| 17-55лет/женщины |  |  |  | 146 |
| 17-60 лет/мужчины |  |  | 203 |  |
| Пенсионный возраст |  |  | 200 | 142 |
| всего |  |  | 591 |  |

Возрастной состав населения деревни Новофёдоровка

таблица №15

| Возрастные группы | По данным последней переписи | На исходящий 2018 г. |
| --- | --- | --- |
|  | Всего | в т.ч. женщин | Всего | в т.ч. женщин |
| 0-7 лет |  |  | 4 | 1 |
| 7-15 лет |  |  | 2 | - |
| 15-17 лет |  |  | 1 | 1 |
| 17-55лет/женщины |  |  |  | 20 |
| 17-60 лет/мужчины |  |  | 21 |  |
| Пенсионный возраст |  |  | 17 | 11 |
| всего |  |  | 51 |  |

Возрастной состав населения деревни Новые Омельники

таблица №16

| Возрастные группы | По данным последней переписи | На исходящий 2018 г. |
| --- | --- | --- |
|  | Всего | в т.ч. женщин | Всего | в т.ч. женщин |
| 0-7 лет |  |  | 3 | 3 |
| 7-15 лет |  |  | 5 | 3 |
| 15-17 лет |  |  | 2 | 2 |
| 17-55лет/женщины |  |  |  | 21 |
| 17-60 лет/мужчины |  |  | 26 |  |
| Пенсионный возраст |  |  | 11 | 7 |
| всего |  |  | 51 |  |

Возрастной состав населения деревни Чулпан

таблица №17

| Возрастные группы | По данным последней переписи | На исходящий 2018 г. |
| --- | --- | --- |
|  | Всего | в т.ч. женщин | Всего | в т.ч. женщин |
| 0-7 лет |  |  | - | - |
| 7-15 лет |  |  | 1 | - |
| 15-17 лет |  |  | 1 | 1 |
| 17-55лет/женщины |  |  |  | 1 |
| 17-60 лет/мужчины |  |  | 5 |  |
| Пенсионный возраст |  |  | 14 |  |
| мужчины |  |  | 7 |  |
| женщины |  |  |  | 7 |
| всего |  |  | 28 |  |

Возрастной состав населения деревни Шатра

таблица №18

| Возрастные группы | По данным последней переписи | На исходящий 2018 г. |
| --- | --- | --- |
|  | Всего | в т.ч. женщин | Всего | в т.ч. женщин |
| 0-7 лет |  |  | - | - |
| 7-15 лет |  |  | 1 | - |
| 15-17 лет |  |  | - | - |
| 17-55лет/женщины |  |  | - | 1 |
| 17-60 лет/мужчины |  |  | 5 | - |
| Пенсионный возраст |  |  | - | - |
| всего |  |  | 6 |  |

В возрасте от 17 лет и старше состав населения характеризуется незначительной диспропорцией в соотношении полов в пользу женщин, показатель долевого перевеса составляет всего 20%. Основная причина такого перекоса состоит в более высоком уровне смертности у лиц мужского пола вследствие различных объективных причин.

Половая структура населения Сатыевского сельсовета

таблица №19

| Всего населения | Мужчины | Женщины |
| --- | --- | --- |
| На исходящий 2018 г. − 1269 | 507 | 762 |
| 100% | 40,0% | 60,0% |

Приводится расчёт количества жителей, которых можно расселить в сохраняемом и проектируемом жилом фонде в границах населенных пунктов сельского поселения при условии обеспечения их наиболее важных повседневных потребностей за счет ресурсов самой территории с учетом сохранения окружающей среды.

3.3.1. Расчет численности населения исходя из демографической емкости территории

Численность населения сельского поселения Сатыевский сельсовет на проектируемый период (2018г.) составила 1419 человек, при этом общее количество семей, ориентируясь на количество домов (см. таблицу №21) – 554,

средний размер семьи равен: 1419 : 554 = 2,56 чел.

В соответствии с утверждёнными Кабинетом Министров Республики Башкортостан ранее разработанными градостроительными документациями:

1. «Территориальная комплексная схема градостроительного планирования развития территории Республики Башкортостан до 2020года. Градостроительное кадастровое зонирование Республики Башкортостан». ЗАО «Ленинградский Промстройпроект», СПб, 2005г.

2. «Внесение изменений в Схему территориального планирования Республики Башкортостан до 2020 года». ООО «Институт строительных проектов», СПб, 2009г.

и согласно рекомендациям ТСН Республики Башкортостан, демографическое состояние населения республики в перспективе имеет тенденцию к улучшению, коэффициент семейности по сельскому поселению Сатыевский сельсовет принят 3,2.

Расчет численности населения

таблица №20

| Показатели | с. Сатыево | д. Баязитово | д.Нов. Омельники | д. Новофёдоровка | д. Чулпан | д. Шатра | Всего: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения на 01.01.2018 г. | 631 | 636 | 65 | 58 | 22 | 7 | 1419 |
| На I очередь строительства до 2023 г. |
| Количество новых участков | 24 | 43 | - | - | - | - | 67 |
| Население новых участков | 77 | 138 | - | - | - | - | 215 |
| С учётом существующего населения | 708 | 774 | - | - | - | - | 1482 |
| На расчётный срок до 2038 г. |
| Количество новых участков | 60 | 36 | - | - | - | - | 96 |
| Население новых участков | 192 | 115 | - | - | - | - | 307 |
| С учётом насел. I очер. и существ-го нас. | 900 | 889 | - | - | - | - | 1789 |

Площади участков сельским советом приняты не более 0,3 га, (действительные размеры участков подлежат уточнению на стадии разработки Правил землепользования и застройки).

3.4. Жилищное строительство

Суммарный жилой фонд сельского поселения общей площадью жилых помещений 33920,1 м2 состоит из 554 малоэтажных жилых домов.

Количество домов по населенным пунктам Сатыевского сельсовета

таблица №21

| № п/п | Наименование населенного пункта | Камен./смешан./деревянных малоэтажн. жилых домов, шт. | Общая площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Сатыево | 210 | 13082,40 |
| 2 | с. Баязитово | 265 | 16747,20 |
| 3 | д. Нов. Омельники | 24 | 1417,60 |
| 4 | д. Новофёдоровка | 26 | 1360,50 |
| 5 | д. Чулпан | 19 | 854,50 |
| 6 | д. Шатра | 8 | 384,50 |
| 7 | д. Ржановка | 2 | 73,40 |
| Итого: | 554 | 33920,1 |

Средняя жилищная обеспеченность сельского поселения в целом на 2013 год

составляет:   33920,1 м2 : 1419 чел. = 23,90 м2/чел.

К 2023 году жилищную обеспеченность существующего жилого фонда сельского поселения следует довести до рекомендуемых ТСН Республики Башкортостан 25,6 м2/чел. Жилой фонд составит 1419 чел. х 25,6 м2/чел. = 36326,4 м2,

а жилищную обеспеченность домов I очередного строительства и на расчётный срок принять по 30,0 м2/чел.

Жилой фонд сельского поселения на 2023 год составит:

36326,4 м2 + 215 чел. х 30,0 м2/чел. = 36326,4  м2 + 6450 м2 = 42776,4 м2,

где 6450 м2 – жилой фонд новых домов I очереди строительства.

Жилищная обеспеченность сельского поселения к 2038 году составит:

42776,4 м2 + 307 чел. х 30,0 м2/чел. = 42776,4  м2 + 9210 м2 = 51986,4 м2,

где 9210 м2  − жилой фонд новых домов периода расчётного срока строительства с 2023 по 2038 годы.

3.5. Функциональное зонирование

Функциональная зона – это территория в определенных границах с однородным функциональным назначением и соответствующими ему режимами использования. Основная цель функционального зонирования − установление назначения и видов использования территорий за счет:

- введения зон с указанием характеристик их планируемого развития, включая резервирование земель для нужд реализации национальных проектов;

- приведения в соответствие с функциональным зонированием структуры землепользования по границам, назначению и видам использования земель;

- рекомендаций по выделению на территории поселения земель, относимых к категории особо охраняемых;

- выявления территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно-строи-тельной стратегии развития поселения, основанных на эффективном градостроительном использовании территории.

Основаниями для проведения функционального зонирования являются:

- комплексный градостроительный анализ территории и оценка системы планировочных условий, в том числе ограничений по развитию территории;

- экономические предпосылки развития территории;

- планировочная организация территории муниципального образования.

Функциональное зонирование муниципального образования сельское поселение Зильдяровский сельсовет:

- предусматривает увеличение площади селитебной и зоны с особыми условиями использования территории;

- поддерживает планировочную структуру, максимально отвечающую нуждам развития селитебной территории и охраны окружающей среды;

- направлено на создание условий для развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- содержит характеристику планируемого развития функциональных зон с определением функционального использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории указанных зон.

На территории поселения выделены три группы функциональных зон:

- зоны интенсивного градостроительного освоения;

- зоны сельскохозяйственного использования территории;

- зоны ограниченного хозяйственного использования.

Первая группа функциональных зон − зоны интенсивного градостроительного освоения − выделена на территориях, где происходит развитие населённых пунктов, производственных и сельскохозяйственных комплексов, объектов и коммуникаций инженерно-транспортной инфраструктуры. В первой группе выделяются следующие зоны:

- территории населённых пунктов и их развития;

- территории производств, размещения элементов транспортной и инженерной инфраструктуры и их развития.

Вторая группа – зоны сельскохозяйственного использования территории выделена на территориях, связанных с выращиванием и переработкой сельскохозяйственной продукции, расположена за границей населенных пунктов на территориях поселения, свободных от застройки, лесонасаждений и водных объектов.

В составе этих земель выделены сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, защитными полосами лесных насаждений, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Третья группа – зоны с особыми условиями использования территорий включает территории, для которых в настоящее время установлен режим, не допускающий развития и размещения в них промышленных или сельскохозяй-ственных производств, других видов эксплуатации природных ресурсов, способных нанести значительный вред естественному или культурному ландшафту.

В составе группы выделены следующие зоны:

- зоны рекреационного использования;

- охраняемые природные ландшафты;

- водные объекты с охранными зонами;

- различные зоны планировочных ограничений.

Зоны планировочных ограничений определяют режимы хозяйственной деятельности во всех типах функциональных зон в соответствии с правовыми доку-ментами.

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

- санитарно-защитные зоны;

- санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- водоохранные зоны;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых (карьеры);

- зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Баланс земель населенных пунктов по функциональным зонам

(на расчетный срок)

| Ж – жилые | Р – рекреационные |
| --- | --- |
| Д – общественно-деловые | С − земли специального назначения |
| П – производственные | Пр – прочие |
| У – дороги | С/х – сельскохозяйственного назначения |

таблица №22

| № п/п | Населенные пункты | Площ.тер. (га) сущ./ расч. срок | Функциональные зоны (проект.), га |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ж | Д | П | У | Р | С | С/х | Пр |
| 1 | с. Сатыево | 135,04 | 79,86 | 3,73 | - | 6,38 | 5,25 | - | 29,50 | 10,32 |
|  |  | 173,17 | 101,57 | 6,23 | - | 9,16 | 16,39 | - | 29,50 | 10,32 |
| 2 | с. Баязитово | 233,55 | 83,12 | 2,53 | 32,59 | 10,07 | 7,05 | - | 75,82 | 22,37 |
|  |  | 261,06 | 100,26 | 5,39 | 32,59 | 12,73 | 14,03 | - | 70,28 | 25,78 |
| 3 | д. Новые Омельники | 53,76 | 12,14 | - | 0,37 | 2,44 | 10,77 | - | 26,92 | 1,12 |
|  |  | 53,76 | 12,14 | - | 0,37 | 2,44 | 10,77 | - | 26,92 | 1,12 |
| 4 | д. Новофёдоровка | 63,00 | 11,77 | 0,10 | 1,25 | 2,76 | 4,58 | - | 35,29 | 7,25 |
|  |  | 63,00 | 11,77 | 0,10 | 1,25 | 2,76 | 4,58 | - | 35,29 | 7,25 |
| 5 | д. Чулпан | 25,43 | 9,29 | - | - | 1,15 | 2,30 | - | 10,35 | 2,34 |
|  |  | 25,43 | 9,29 | - | - | 1,15 | 2,30 | - | 10,35 | 2,34 |
| 6 | д. Шатра | 55,85 | 4,14 | - | 1,23 | 2,43 | 3,44 | - | 41,19 | 3,42 |
|  |  | 55,85 | 4,14 | - | 1,23 | 2,43 | 3,44 | - | 41,19 | 3,42 |
| Итого: | 566,63 | 200,32 | 6,36 | 35,44 | 25,23 | 33,39 | - | 219,07 | 46,82 |
|  | 632,27 | 239,17 | 11,72 | 35,44 | 30,67 | 51,51 | - | 213,53 | 50,23 |

Примечание: в таблице учтены территории размещения объектов инженерной инфраструктуры.

Территориальный баланс поселения по категориям земель

таблица 23

| № п.п. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние (на 2013 г.) | Расчетный срок (до 2038г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь земель сельского поселения в администр. границах | га | 17224 | 17224 |
| в том числе по категориям: |
| 2 | Земель лесного фонда | -«- | 5563,68 | 5563,68 |
| 3 | Земель природоохранного назначения (особо охраняемых территорий) | -«- | - | - |
| 4 | Земель водного фонда | -«- | 109,20 | 109,20 |
| 5 | Земель сельскохоз-го назначения | -«- | 10897,22 | 10830,58 |
| 6 | Земель промышленности, энергетики, связи, земли обороны | -«- | 35,44 | 35,44 |
| 7 | Земель транспорта | -«- | 37,53 | 37,53 |
| 8 | Земли населенных пунктов | -«- | 566,63 | 632,27 |
|  | в т. ч.: жилых зон, из них: | га | 200,32 | 239,17 |
|  | общественно-деловых зон | га | 6,36 | 11,72 |
|  | производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктуры. | га | 60,67 | 66,11 |
|  | рекреационных зон | -«- | 33,39 | 51,51 |
|  | сельскохозяйственные | -«- | 219,07 | 213,53 |
|  | прочие земли | -«- | 46,82 | 50,23 |
| 9 | Земель спец. назначения | га | 14,30 | 15,30 |

Кадастровая оценка

Проектом предусматривается расширение границ всех населенных пунктов сельсовета за счет земель сельскохозяйственного назначения. Использование земельных участков планируется в целях  индивидуального жилищного строительства.

табл. №32

| Перечень переводимых зем. участков | Площадь проектируемого участка, га | Категория перевода | Кадастровая стоимость 1 м2 земел. участка, руб. | Форма собственности | Вид использования (наст.) | Вид использования (проект.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| с. Сатыево |
| 02:40:130101:94 | 36,53 | Земли насел. пунктов | 1,93 | Нет данных | Пастбище Общего пользов. | Малоэт. стр-во |
| 02:40:130301:147 | 1,6 | -//- | 1,34 | -//- | -//- | -//- |
| Итого: | 38,13 |  |  |  |  |  |
| с. Баязитово |
| 02:40:150401:28 | 27,51 | Земли насел. пунктов | 1,93 | -//- | пастбище | Малоэт. стр-во |
| Итого: | 27,51 |  |  |  |  |  |
| Итого перевод в земли населенных пунктов: | 65,64 |  |  |  |  |  |
| 02:40:130503:5 | 1,0 | Земли спецназн. | 1,93 | Нет данных | -//- | Устр-во МСУ, МПП, ППВС |
| Итого перевод в земли промышленности и спец. назначения: | 1,0 |  |  |  |  |  |

Согласно данным администрации муниципального района Миякинский район РБ на территории сельского поселения Сатыевский сельсовет мелиоративная система отсутствует.

3.5.1. Жилая зона

Жилая зона предназначена для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального и среднего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.

Вся жилая зона для населенных пунктов сельского поселения – индивидуальная застройка усадебного типа с принятыми размерами приусадебных участков  до 0,3 га (размеры участков подлежат уточнению на стадии разработки Правил землепользования и застройки).

Строительное зонирование предоставляет свободу в выборе этажности и типологии жилых зданий. Регламентируется только плотность застройки, в соот-ветствии с Республиканскими нормативами градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» 2010 год, приложение 7.

Проектом предлагается сохранить исторически сложившийся принцип застройки с преобладающими приусадебными хозяйствами. Основной объем жи-лищного строительства планируется осуществлять за счет частных инвестиций. Государственные вложения будут направлены на инфраструктурную подготовку земельных участков для последующей продажи их на рыночных принципах, а также на осуществление целевых государственных программ по жилищному обеспечению, включая инвалидов, ветеранов и других слоев населения.

3.5.2. Общественно-деловая зона. Культурно-бытовое строительство

Одной из основных целей разработки генерального плана сельского поселения Сатыевский сельсовет является удовлетворение потребностей населения в учреждениях обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик и социальных норм, а также обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех жителей.

В конце прошлого и начале текущего века объекты и учреждения образования, здравоохранения, торговли и культурно-бытового обслуживания строились в основном в двух наиболее крупных населённых пунктах сельского поселения – Сатыево и Баязитово.

Проектом предлагается обеспечить нормативные потребности населения ос-тальных деревень на расчётный срок объектами торгово-бытового обслуживания повседневного спроса, культурно-досуговыми учреждениями и начальными школами с детскими садами.

Общественно-деловые зоны в населенных пунктах в проекте представлены как исторически сложившимися общественными центрами, так и проектируемыми подцентрами обслуживания, располагаемыми на свободных от застройки площадках существующих кварталов, а также на территориях новых жилых образо-ваний.

В общественно-деловых зонах располагаются объекты культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, здравоохранения, коммерческой деятельности, образовательных учреждений, административные, культовые здания, автомобильные стоянки легкового транспорта, центры деловой, финансовой, общественной активности.

Расчет потребности в объектах культурно-бытового обслуживания произведен в соответствии с республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан.

Нормативы для расчета емкости образовательных школ и детских дошкольных учреждений приняты с учетом демографической ситуации.

На территориях нового жилищного строительства предусматривается размещение учреждений обслуживания повседневного спроса с целью их максималь-ного приближения к жилой застройке и обеспечения радиусов доступности, предусматриваемых действующими нормами.

Предусмотренные нормами помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, бассейн и спортзал рекомендуется разместить в реконструируемых зданиях школы, помещения для библиотек и для досуга – в зданиях СДК, плоскостные спортивные сооружения – на территории спортядер при школах и в зонах рекреаций.

Расчет основных объектов культурно-бытового обслуживания в населённых пунктах на I очередь по отдельным объектам не выделяется из-за небольшой разницы их вместимости (площади) с потребностью на расчётный срок реализации проекта.

Образовательные учреждения

Согласно расчётам, в с. Сатыево и в с. Баязитово общеобразовательные учреждения проектом не предусматриваются. В с. Сатыево вместимость дошкольного образовательного учреждения на расчётный срок следует довести путём строительства детского сада, вместимостью 20 детей. В настоящее время в селах уже имеются действующие школы и детские садики.

Учреждения здравоохранения

Населённые пункты Сатыево и Баязитово уже имеют в своем составе действующие фельдшерско-акушерские пункты. Для оказания неотложной помощи СВА в с. Сатыево располагает 1 машиной скорой медицинской помощи. Дополнительных учреждений здравоохранения не требуется.

Учреждения досуга, культуры и искусства

Население двух деревень сельсовета Сатыево и Баязитово обеспечено сельскими клубами. Проектом предлагается помещения для библиотек и для досуга разместить в зданиях СДК.

Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения

На первую очередь реализации генерального плана предусмотрено строительство плоскостных спортивных сооружений на территориях новой застройки и при школах.

На расчётный срок предусматривается строительство спортзалов и помещений для физкультурно-оздоровительных занятий для учащихся, используемых населением во внеурочное время, с отдельной входной группой помещений при школах.

На сегодняшний день плавательных бассейнов нет. На период реализации генплана (до 2038 г.) необходимо строительство плавательных бассейнов при обще-образовательных школах.

Магазины

Население Сатыевского сельсовета обеспечено объектами торговли. Строительство новых объектов торговли проектом не предусматривается.

Предприятия общественного питания и бытового обслуживания

На сегодняшний день придорожных предприятий обслуживания и общественного питания около населённых пунктов нет. На I очередь и расчётный срок реа-лизации генплана предлагается разместить пункты общественного питания в селе Сатыево и в с. Баязитово и в них же пункты бытового обслуживания.

Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи

В с. Сатыево на расчетный срок предусмотрено строительство отделения банка. Населенный пункт Баязитово уже имеет в своем составе отделение банка.

Гостиницы

Генпланом предлагается строительство одной гостиницы для сельского поселения  на 10 мест в с. Сатыево. В остальных деревнях рекомендуется предусма-тривать частные гостиницы на семью.

Пожарное депо

На сегодняшний день пожаротушение на территории сельсовета осуществляет 1 пождепо на 1 автомашину в с. Баязитово. Проектом оно сохраняются.

Расчет основных учреждений культурно-бытового обслуживания

с. Сатыево на I очередь и расчётный срок

таблица №24

| Наименование | Ед. изм. | Норма обеспеч. на 1 тыс. чел. | Существ. обеспеч./ фактич. | Требуемое на |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I оч. стр. 708 чел. | Расч. срок 900 чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| МБОУ детский сад (в школе) | мест | 34 | 15/15 | 24 | 31 |
| Детский сад | мест | 34 | − | 20 | 20 |
| Общеобразовательная школа | учащ. | 144 | 240/92 | 102 | 130 |
| Спортзал общего пользован. | м2 пл. пола | 60-80 | − | 50 | 63 |
| Помещ. для физк.-озд. занят. | м2 пл. пола | 70-80 | − | 53 | 68 |
| Плоскостные спортсооруж. | га | 0,7-0,9 | − | 0,6 | 0,7 |
| Бассейн с пл. зеркала воды | м2 | 20-25 | − | 14 | 18 |
| Административное здание | объект | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Библиотека (в СДК) | тыс. том читат. мест | 7 5-6 | 14 | 5 | 6 |
| Помещения досуга* (в СДК) | м2 пл. пола | 55 | − | 39 | 50 |
| Сельский дом культуры | пос. мест | 265 | 250/225 | 188 | 239 |
| Магазины продовол. (100 м2) и промтоварные (200 м2) | м2 торг. пл. | 300 | 474,6 | 212 | 270 |
| ФАП (в админ) | объект | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Отделение почты (в админ) | объект | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Столовая | пос.мест |  | 25 | 25 | 25 |
| Банно-оздоров. комплекс с предприятиями по стирке и химчистке с отделениями самообслуживания и с приёмными пунктами | кг в смену | 60 кг- стирка 3,5 кг-х/чист. | − − | 42/2,4 | 54/3,2 |
| Отд. связи на 0,5-0,6 тыс.жит | объект | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Кафе | пос. мест | 40 | − | 28 | 36 |
| Пекарня | м2 общ. пл. | − | − | 1 | 1 |
| Скорая медиц. помощь | 1 автомоб. | 1 на 5 тыс. чел. | − | 1 | 1 |
| Предпр. быт. обслуживания | раб. мест | 4 | − | 3 | 4 |
| Гостиница (мотель) | мест | 6 | − | 4 | 5 |
| Аптека | м2 общ. пл. | 14 | − | 10 | 13 |
| Отделение банка на 0,3-0,5 тыс. чел. | 1 объект | 1 | − | 1 | 1 |
| Кладбище 82% наполнен. | га | 0,24 | 5,5 | 0,17 | 0,22 |
| Культовое здание - мечеть | 1 объект | 1 | 1 | 1 | 1 |

Расчет основных учреждений культурно-бытового обслуживания

с. Баязитово на I очередь и расчётный срок.

таблица №25

| Наименование | Ед. изм. | Норма обеспеч. на 1 тыс. чел. | Существ. обеспеч./ фактич. | Требуемое на |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I оч. стр. 774 чел. | Расч. срок 889 чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| МДБОУ детский сад | мест | 34 | 35/20 | 26 | 31 |
| Общеобразовательная школа | учащ. | 144 | 150/52 | 111 | 129 |
| Спортзал общего пользован. | м2 пл. пола | 60-80 | − | 54 | 63 |
| Помещ. для физк.-озд. занят. | м2 пл. пола | 70-80 | − | 58 | 67 |
| Плоскостные спортсооруж. | га | 0,7-0,9 | − | 0,6 | 0,7 |
| Библиотека (в СДК) | тыс. том читат. мест | 7 5-6 | 11 | 9 | 10 |
| Помещения досуга* (в СДК) | м2 пл. пола | 55 | − | 43 | 49 |
| Сельский дом культуры | пос. мест | 265 | 300/250 | 205 | 238 |
| Магазины продовол. (100 м2) и промтоварные (200 м2) | м2 торг. пл. | 300 | 388,6 | 232 | 270 |
| ФАП | объект | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Отделение почты (в СДК) | объект | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Отд. связи на 0,5-0,6 тыс.жит | объект | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Кафе | пос. мест | 40 | − | 31 | 36 |
| Пекарня | м2 общ. пл. | − | − | 1 | 1 |
| Предпр. быт. обслуживания | раб. мест | 4 | − | 3 | 4 |
| Гостиница (мотель) | мест | 6 | − | 5 | 5 |
| Аптека | м2 общ. пл. | 14 | − | 11 | 13 |
| Отделение банка | 1 объект | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Пожарное депо | 1 пож. авто | 0,4 | 1 | 1 | 1 |
| Кладбище 50% наполнен. | га | 0,24 | 5,0 | 0,19 | 0,22 |
| Культовое здание - мечеть | 1 объект | 1 | 1 | 1 | 1 |

Строительство новых учреждений культурно-бытового обслуживания населения в остальных населенных пунктах на I очередь и расчётный срок не предусмотрены из-за отсутствия роста и малой численности населения.

3.5.3. Производственное и коммунальное строительство

В структуре хозяйства основными отраслями экономики являются агропромышленный комплекс, обрабатывающие производства и предоставление услуг.

В структуре отгрузки товаров собственного производства по отраслям лидирующее место занимает производство пищевых продуктов.

Проектом предлагается сохранить существующие производства, занимающиеся производством пищевых продуктов и развивать цеха по переработке сельхозпродукций.

Согласно утверждённой СТП МР Миякинский район РБ, техническому заданию и Социально-экономическому плану развития района, размещение новых производственных предприятий на территории Сатыевского сельского поселения не предусмотрено.

Большое значение в социально-экономическом развитии района имеет развитие предпринимательской деятельности. В дальнейшем прогнозируется увеличе-ние количества лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, работающих на частных предприятиях, в основном средних и малых. Все эти меро-приятия дадут положительные результаты по обеспечению занятости населения, сокращению количества безработных. Территории для малого предприниматель-ства (производство столярных изделий, окон и т.п.) также предлагается размес-тить в производственных и коммунальных зонах.

Зоны производственной, инженерной и транспортной инфраструктур

Градостроительная реорганизация производственных зон является одним из важнейших направлений обновления и развития среды села. Основная цель – разработка комплекса градостроительных мероприятий, реализация которых должна обеспечить улучшение экологической ситуации и более рациональное использование территорий села.

Основная часть производственных и коммунально-складских предприятий расположена в центральной восточной или в центральной западной части сёл.

За период реализации генерального плана общая площадь производственных территорий не претерпит изменений.

Основу планировочной организации сёл в значительной мере определило наличие производственных зон, которые для большой части трудоспособного населения представляет сферу приложения труда и обуславливает одно из направлений трудовых связей.

Основной задачей производственной зоны, инженерной и транспортной инфраструктур является обеспечение жизнедеятельности и размещение производ-ственных, складских, коммунальных предприятий, объектов транспорта и сельхозтехники, сооружений инженерного обеспечения в соответствии с требованиями технических регламентов.

Генпланом предусматривается развитие территорий для объектов инженерной инфраструктуры.

Основу планировочной организации сёл в значительной мере определило наличие производственных зон, которые для большой части трудоспособного населения представляет сферу приложения труда и обуславливает одно из направлений трудовых связей.

Основной задачей производственной зоны, инженерной и транспортной инфраструктур является обеспечение жизнедеятельности и размещение производственных, складских, коммунальных, объектов транспорта и сельхозтехники, сооружений инженерного обеспечения в соответствии с требованиями технических регламентов.

Генпланом предусмотрено:

- упорядочение функционально-планировочного зонирования производственной зоны;

- строительство дорог в производственной зоне, объединенных с сетью улиц жилой застройки в единую систему;

- выделение зон для размещения предприятий малого бизнеса и обслуживающих учреждений;

- улучшение состояния окружающей среды за счёт реорганизации производственной зоны, модернизации сохраняемых объектов с расчетной санитарной зоной от границ своей территории;

По периметру участков предприятий проектом предусматривается санитарно-защитное озеленение, а также максимальное благоустройство и инженерное оборудование их территорий.

Перечень производственных предприятий, крестьянско-фермерских хозяйств, индивидуальных предпринимателей cм. справки в приложениях «Исходно-разрешительная документация».

3.6. Формирование среды жизнедеятельности инвалидов

На основании п. 9.2 ТСН к объектам, подлежащим оснащению специальными приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и доступа инвалидов и маломобильных граждан на территории сельсовета относятся:

- объекты общественно-делового центра, торговли, культуры, и бытового обслуживания населения;

- объекты и учреждения образования (школа, детский сад), здравоохранения;

- физкультурно-оздоровительные, спортивные здания и сооружения, места отдыха, парки, сады, лесопарки, пляжи и находящиеся на их территории объекты и сооружения оздоровительного и рекреационного назначения;

- аллеи и пешеходные дорожки; объекты и сооружения транспортного обслу-живания населения; тротуары, переходы улиц, дорог и магистралей; прилегающие к вышеперечисленным зданиям и сооружениям территории и площади.

Жилые дома с наличием инвалидов необходимо размещать в радиусе не более 300 метров от предприятий повседневного спроса.

В проектах планировки территории должны быть предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения по участку к зданию или по территории предприятия, комплекса сооружений с учетом требований действующих нормативов. Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для маломобильных групп населения на все время эксплуатации.

При озеленении территории населенного пункта, в целях безопасности передвижения инвалидов и маломобильных групп населения, элементы озеленения не должны закрывать обзор для оценки ситуации на перекрестках, опасных участках, затенять проходы и проезды, сигналы, информационные устройства, ограждения опасных мест, а также иметь выступающие части (кроны, стволы, корни).

3.7. Озеленение

Зеленые насаждения по их функциональному назначению подразделяются на следующие группы:

- общего пользования (парки, скверы);

- ограниченного пользования (участки школ, детских садов);

- озеленение жилых дворов и территорий промпредприятий;

- специального назначения - эпизодического пользования (озеленение улиц, санитарно-защитных зон, водоохранного озеленения).

Озелененные территории − как системы озеленения сёл в целом, так и их отдельные элементы − парки, скверы озелененные улицы оказывают существенное влияние на планировочную структуру сельсовета, на важнейшие показатели качества окружающей среды, на психологическое и эмоциональное состояние чело-века и его восприятие планировочных и объемно-пространственных архитектур-ных композиций. Они тесно связаны с функциональным зонированием территории, системой улиц, выполняют шумозащитные, ветрозащитные, пылезащитные и санитарно-гигиенические функции создают здоровый микроклимат.

Проектом предусматривается сохранение существующих зеленых насаждений, создание единой системы, состоящей из озеленения зон отдыха, общественных центров и подцентров, улиц, территорий общественных зданий, а также санитар-но-защитного озеленения производственных территорий.

Для озеленения сельсовета рекомендуется применять местные сорта деревьев и кустарников; липу, березу, ель, осину, сосна, клен.

Глава IV. Инженерная подготовка территории и организация поверхностных стоков

Схема инженерной подготовки и вертикальной планировки территории сёл выполнена на съемке масштаба 1:5000 с сечением сплошных горизонталей через 1м. Проектом намечается:

- Благоустройство существующих водоотводов.

- Организация поверхностных стоков.

Инженерной подготовкой с целью обустройства рекреационных зон поселения предусматривается ряд мероприятий, направленных на благоустройство водных объектов поселения, а именно:

- выпрямление, благоустройство и расчистка русла рек на расчетный срок, в существующих границах проектируемых сёл Сатыево и Баязитово;

- благоустройство родников, истоков малых речушек и ручьев;

- профилирование берегов;

- посадка зеленых насаждений, посев трав;

- устройство пешеходных прогулочных связей, удобных подъездов и подходов к воде.

Выбор наиболее рационального инженерного решения определяется архитектурно - планировочными требованиями и технико-экономическим обоснованием.

Грунт от расчистки водоемов необходимо использовать для отсыпки прибрежных территорий. При застройке новых жилых кварталов вывоз минерального и растительного грунта рекомендуется направлять на пониженные участки, берега рек и прилегающую к ним территорию для планирования территории согласно генеральному плану. Далее на спланированной территории предусматривается застройка или устройство прогулочных и спортивных зон.

Организация поверхностного стока в увязке с вертикальной планировкой улиц является одним из основных мероприятий инженерной подготовки территорий.

Схема вертикальной планировки выполнена по осям улиц, даны существующие и проектные отметки с расстояниями между ними в метрах и уклонами в тысячных. Минимальный уклон принят 0,6 тысячные, максимальный 8,00 тысячные.

Водоотвод с территорий населённых пунктов осуществляется открытым способом по кюветам в очистные сооружения – далее после очистки выпускаются в реки.

По требованиям, предъявляемым в настоящее время к использованию и охране поверхностных вод, все стоки перед выпуском в водоем должны подвергаться очистке на специальных сооружениях по очистке поверхностных сточных вод.

Для распределения и направления дождевого стока на очистные сооружения должны быть предусмотрены распределительные камеры на водостоках. Распределение стоков должно проводиться с учетом того, что очистные сооружения будут принимать наиболее загрязненную часть поверхностного стока, при этом очистке должно подвергаться не менее 70% годового объема поверхностного стока. На очистные сооружения направляется первая, наиболее загрязненная часть стоков. Пиковые расходы, относящиеся к наиболее интенсивной части дождя и наибольшему стоку талых вод, через распределительные камеры сбрасываются без очистки.

Гидравлические расчеты очистных сооружений, которые включают определение расчетных расходов загрязненной части стока дождевых и талых вод, уточнение границ водосборных площадей, расчетные концентрации загрязнений поверхностных вод, определение степени очистки стоков, должны выполняться лицензированной организацией на стадии специального проекта.

Правильно организованная система водоотведения поверхностного стока, дополненная при необходимости локальными дренажами, позволит не допустить подтопления территории, будет способствовать организованному водоотводу поверхностных стоков с проезжих частей, внутриквартальных площадей.

Глава V. Улично-дорожная сеть и транспорт

5.1. Внешний транспорт

Для с. Сатыево ближайшей железнодорожной станцией является станция Аксёново в 74 км. Расстояние до райцентра с. Киргиз-Мияки – 31 км,

Основной вид транспорта – автомобильный.

Существующую транспортную сеть представляет автодорога республиканского значения IV категории Киргиз-Мияки – Тятер-Арсланово – Стерлибашево.

Автодороги районного значения с щебёночным покрытием связывают сельские населенные пункты между собой, с автодорогой республиканского значения и далее с районным центром с. Киргиз-Мияки связывает автодорога IV технической категории с асфальтобетонным покрытием.

5.2. Улицы и дороги

Улично-дорожная сеть запроектирована с учётом существующих улиц и дорог, рельефа, природных условий и обеспечивает связь жилых кварталов с общественными центрами и подцентрами, производственными территориями и обеспечивает выход на внешние магистрали.

Проектом сохранена существующая сетка улиц. Главные улицы – связывают общественные центры с подцентрами и жилыми кварталами.

Ширина проектируемых основных улиц в красных линиях 25 м, в условиях реконструкции на небольших участках усадебной застройки − 20 м, ширина проезжей части 7 м, рекомендуемая – 10,5 м.

Жилые улицы существующие и проектируемые в красных линиях от 15 до 20 м. Ширина проезжей части 6-7 м.

Проектом предусматривается благоустройство всех улиц с устройством проезжей части, тротуаров, водопропускных труб, освещения, озеленения. Покрытие рекомендуется асфальтобетонное на щебеночном основании, водопропускные трубы железобетонные.

Плотность магистральных улиц и дорог на расчётный срок составляет 0,15 км/км2, что соответствует нормам.

5.3. Общественный транспорт

Сельсовет не имеет маршрутов рейсовых автобусов. Проект предусматривает использование существующих транзитных автобусных маршрутов.

Автобусные остановки размещаются в основном возле общественных центров. Остановки должны оборудоваться посадочными площадками и крытыми павильонами ожидания.

Пешеходное движение осуществляется по уличным тротуарам и пешеходным дорожкам в зелёных зонах.

Расчет количества автомобилей.

Уровень автомобилизации на 1 очередь строительства 300 легковых автомобилей на 1000 жителей, на расчетный срок 350 легковых автомобилей на 1000 жителей и 100,5 ведомственных автомобилей.

Суммарный уровень автомобилизации составит:

У1оч. = (300-5)+100х0,25=320 авт. на 1000 жителей;

Ур.с.  = (350-5)+100х0,25=370 авт. на 1000 жителей.

Количество приведенных автомобилей на 1 очередь строительства и на расчётный срок составит:

для с. Сатыево:                       А1оч. = 0,708 х 320 = 227 авт.;

Ар.с. = 0,900 х 370 = 333 авт.;

для с. Баязитово:                    А1оч. = 0,774 х 320 = 248 авт.;

Ар.с. = 0,889 х 370 = 329 авт.;

для сельсовета в целом:        А1оч. = 1,482 х 320 = 475 авт;

Ар.с. = 1,789 х 370 = 662 авт.

5.4. Сооружения для хранения и обслуживания транспортных средств

Расчет гаражей-паркингов

Гаражи-паркинги в селе не предусматриваются, т.к. вся существующая и проектируемая застройка является усадебной и хранение автомобилей предполагается на приусадебных участках.

Кратковременная стоянка

Открытые стоянки для кратковременного хранения легковых автомобилей предусмотрена из расчета 70% расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей, что составит:

475 х 0,7=333 маш/мест на 1 очередь;

662 х 0,7=463 маш/мест на расчетный срок.

Из них в жилых районах 25%, что составит:

на 1 очередь – 83 маш/мест;

на расчетный срок – 116 маш/мест.

В общественных центрах 5% что составит:

на 1 очередь – 17 маш/мест;

на расчетный срок – 23 маш/мест.

В зонах массового кратковременного отдыха 15%, что составит:

на 1 очередь – 50 маш/мест;

на расчетный срок – 69 маш/мест.

В промышленно-коммунальной зоне 25%, что составит:

на 1 очередь - 83 маш/мест;

на расчетный срок – 116 маш/мест.

Сооружения для технического обслуживания транспортных средств

Расчет АЗС и СТО.

Количество топливно-раздаточных колонок из расчета 1 колонка на 1200 автомобилей:

К 1оч. = 475 :1200 ≈ 1 ед;

К р.с. = 662 : 1200 ≈ 1 ед.

Основные показатели транспортной инфраструктуры

Таблица №26

| Наименование | Сущ. | По расчету |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 оч. | РС |
| Население | 1419 | 1482 | 1789 |
| Уровень автомобилизации |  | 300 | 350 |
| Суммарный уровень автомобилизации |  | 320 | 370 |
| Общее количество приведенных автомобилей |  | 475 | 662 |
| Количество топливно-раздаточных колонок |  | 1 | 1 |
| Количество постов на станции технического обслуживания |  | 1 | 1 |
| Кратковременные стоянки (70% парка индивидуальных автомобилей) |  | 333 | 463 |
| Из них в жилых районах (25%) |  | 83 | 116 |
| В общественном центре (5%) |  | 17 | 23 |
| В зоне массового кратковременного отдыха (15%) |  | 50 | 69 |
| В промышленно-коммунальной зоне (25%) |  | 83 | 116 |

Глава VI. Инженерное обеспечение

6.1. Теплоснабжение

Потребителями тепла в населённых пунктах Сатыевского сельсовета будут:

- здания общественного назначения;

- жилищный сектор;

- промышленные и коммунально-коммунальные объекты;

- прочие потребители.

Теплоснабжение жилых домов индивидуальной застройки предусмотрено от газовых котлов типа АОГВ, установленных в каждом доме.

Тепловые нагрузки определены в соответствии со СНИП 41-02-2003. Расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспечённостью 0,92 – 35 оС по местности «Раевский», по ТСН 23-357-2004 РБ и СНиП 23-01-99 "Строительная климатология".

Расчёты по расходам тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение будут выполнены на следующих стадиях проектирования.

6.2. Газоснабжение

Газораспределение населённых пунктов производится по газопроводам низкого и высокого давления. Природный газ используется в качестве топлива для отопительных котельных. Проектом предусматривается стопроцентное обеспечение населения природным газом.

Расчеты расхода газа перспективного потребления будут выполнены на следующей стадии проектирования.

| № п/п ГРС, ГРП и адрес | Наимен.нас пункта и потр. | От какой ГРС, его теплотв. способ-ть ккал/м3 | Давл после ГРС и в точке подкл-ия кгс/см2 | Кол-во потреб-го газа в час и в год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ГРП № 53 | с.Сатыево | Миякинская ГРС | 6,0 | 746 м3/ч; 65,33 тыс.м3/г |
| ГРП № 54 | с.Баязитово | д.Ерлыково | 6,0 | 868 м3/ч; 76,03 тыс.м3/г |
| ГРШП № 54 | д. Новофёдоровка | д.Ерлыково | 6,0 | 84 м3/ч; 7,3 тыс.м3/г |
| ГРШП № 37 | д. Нов.Омельники | д.Ерлыково | 6,0 | 94,5 м3/ч; 8,2 тыс.м3/г |
| ГРШП№ 55 | д.Чулпан | д.Ерлыково | 6,0 | 52,5 м3/ч; 4,5 тыс.м3/г |

Справка

в границах проекта о существующих и проектируемых ГРП,ГГРП,ШРП

| № или наименование ГРП | Давление кг/см2 До ГРП | Давление кг/см2 после ГРП мм | примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Сатыево: |  |  |  |
| Сатыево ГРП 53 | 5,8 | мм вод.столба 300 | Замена обор. ГРП |
| ГРШП № 36 | 2,0 | 300 | Замена ГРШП |
| Баязитово: |  |  |  |
| Баязитово ГРП 54 | 5,8 | 300 | Окольцовка уличного газопровода ул.Молодежная и Тополиная |

6.3. Водоснабжение

Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения населённых пунктов сельсовета на I очередь и расчетный срок являются родники и подземные воды.

Расчеты перспективного водопотребления проектируемых населённых пунктов будут выполнены на следующей стадии проектирования по отдельным договорам. Примерные расчеты объёмов водопотребления и водоот-ведения на стадии генплан приведены в таблице №27.

Для обеспечения перспективной потребности водопотребления необходимо:

- произвести расширение и реконструкцию существующих водозаборов;

- провести изыскания дополнительного источника водоснабжения, привлекая силы Управления по недрам РБ, выполнить поисково-оценочные и разведочные работы для определения запасов пресных подземных вод.

Выбор источника хоз-питьевого водоснабжения устанавливается на основе санитарной оценки условий формирования и залегания подземных вод, оценки качества и количества воды источника, санитарной оценки места расположения водопроводных сооружений, прогноза санитарного состояния источника.

Местоположение водозаборных сооружений уточняется на следующих стадиях проектирования при обязательном участии представителей санитарно-эпидемиологической службы и местных органов управления с оформлением его соответствующим актом.

В целях обеспечения санитарного благополучия питьевой воды предусматривается санитарная охрана источников водоснабжения (месторождения подземных вод) и проектируемых водопроводных сооружений в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02.

Зона санитарной охраны источника питьевого водоснабжения организуется в составе трех поясов:

1 пояс (строгого режима) – включает территорию водозабора, его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения;

2 и 3 пояса (пояса ограничений) – включают территорию, предназначенную для предупреждения соответственно микробного и химического загрязнения воды источника водоснабжения.

Зоны санитарной охраны водоводов, санитарно-защитная полоса, шириной 10 м − при прокладке в сухих грунтах и 50 м − в мокрых грунтах. Водовод прокладывается по трассе, на которой отсутствуют источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Мероприятия по санитарной охране – гидрогеологическое обоснование границ поясов зон санитарной охраны, ограничения режима хозяйственного использования территорий 2 и 3 поясов разрабатываются в проекте зон санитарной охраны (ЗСО) в составе проекта водоснабжения деревни и утверждаются в установленном порядке.

В случае отсутствия пригодных для потребления подземных вод источником водоснабжения населенного пункта принимаются поверхностные воды с соответствующей водоподготовкой перед подачей в водопроводную сеть.

Качество воды, подаваемой в водопроводную сеть села, должно соответствовать СанПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, контроль качества».

Схема и система водоснабжения

Для всех потребителей предусматривается организация централизованной системы водоснабжения в целях бесперебойного обеспечения хозпитьевых, производственных и противопожарных нужд по принципиальным схемам, низкого давления.

Схема подачи воды: из водозаборных скважин вода погружными насосами подается в резервуары чистой воды (2 шт.) при насосной станции 2 подъема. В насосной станции 2 подъема предусматривается установка насосов для подачи воды на хозпитьевые  нужды и на пожаротушение, установки обеззараживания воды и узла учета водопотребления.

Насосами 2-го подъема вода подается, по двум ниткам водовода, в разводящие сети села, а в часы минимального водопотребления в регулирующую емкость (водонапорную башню), в часы максимального водопотребления вода из емкости поступает в сеть.

В резервуарах чистой воды при насосной станции 2-го подъема предусматривается хранение неприкосновенного пожарного запаса воды (216 м3) для организации наружного и внутреннего пожаротушения объектов и регулирующего объема воды на хоз-питьевые нужды.

Пожаротушение

Расчетные расходы воды на наружное пожаротушение приняты по СП 8.13130.2009: для жилой застройки по таблице 1, для общественных зданий - по таблице 2.

Расчетные расходы воды на пожаротушение, 1 очередь строительства (с. Сатыево – 708 чел., с. Баязитово – 774 чел.) – по 15,0 л/сек, в том числе:

- жилая застройка - 10,0 л/сек, 1 пожара по 10 л/сек

- общественные здания объемом до 1 тыс. м3 – 5 л/сек,

- внутреннее пожаротушение 2,5 х 2 струи.

Расчетные расходы воды на пожаротушение в расчетный срок (с. Сатыево – 900 чел., с. Баязитово – 889 чел.)– по 15,0 л/сек в том числе:

- жилая застройка - 10,0 л/сек, 1 пожара по 10 л/сек;

- общественные здания объемом до 1 тыс. м3 – 5 л/сек,

- внутреннее пожаротушение 2,5 х 2 струи.

Расчетное количество пожаров - 1.

Продолжительность тушения пожара – 3 часа.

Противопожарный запас воды составит - 162 м3+54 м3= 216 м3

Расчетные расходы воды на внутреннее пожаротушение зданий приняты по СП 10.13130.2009; СНиП 2.08.02-89*  для дома культуры с клубом на 300 мест - 2,5 л/сек х 2 струи.

Хранение противопожарного запаса предусматривается в резервуарах питьевой воды при насосной станции 2-го подъема.

Срок восстановления пожарного запаса не более 72 часов.

Наружное пожаротушение осуществляется от пожарных гидрантов уличной кольцевой сети, установка  которых производится в соответствии с требованиями  СНиП 2.04.02-84*.

Расчет объёмов водопотребления и водоотведения

таблица №27

| Населённый пункт | с. Саты- ево | с. Баязи- тово | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Население, чел. | I оч. стр. | 708 900 | 774 889 | 1482 1789 |
|  | Расч. ср. |  |  |  |
| *Общее колич. с учётом обществ. и произв. зд. м3/сут. | I оч. стр. | 42,48 54 | 46,44 53,34 | 88,92 107,34 |
|  | Расч. ср. |  |  |  |

* Водопотребление принято 50 л/сут. на 1 жителя +20% на производственные нужды и неучтённые расходы = 60 л/сут. (Республиканские нормативы гра-достроительного проектирования Республики Башкортостан. Приложение 12, примечания 1 и 4 – удельное среднесуточное (за год) водопотребление на 1 жите-ля для застройки зданиями с водопользованием из водоразборных колонок).

6.4. Водоотведение

Сети централизованного водоотведения хозяйственно-коммунальных стоков в насто-ящее время в Сатыевском сельсовете отсутствуют.

На I очередь и расчетный срок реализации генплана отвод хозяйственно-быто-вых стоков от жилых домов, коммунально-коммунальных и общественных зданий предусматривается в выгребные ямы в населённых пунктах до 500 чел., а в населённых пунктах более 500 чел. к расчётному сроку реализации проекта − в автономные индивидуальные комплектные очистные устройства-фильтры необходимой ёмкости и производительности с последующим вывозом в БОС на I очередь строительства и в сети канализации – на расчётный срок.

Организация и очистка поверхностных стоков

План организации рельефа позволяет выполнить отвод поверхностных стоков – дождевых и талых вод − от основной территории системой открытых водотоков в виде уличных кюветных лотков и канав разного размера с устройством мостков или труб на пересечении с дорогами, с искусственной или естественной одеждой и выпусков упрощённых конструкций. Поверхностные стоки самотеком стекают в очистные сооружения, расположенные вдоль рек ниже населённых пунктов по течению.

Размер санитарно-защитной зоны от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории равен 100 м.

Концентрация загрязнений в очищенной дождевой воде на выходе должна составить: по взвешенным веществам до 5,0 мг/л, по нефтепродуктам − 0,05 мг/л., что соответствует нормам сброса в водоем рыбохозяйственного назначения.

Разработка мероприятий по очистке поверхностных стоков на предприятиях должна основываться на натурных данных об источниках загрязнения территории, характеристике водосборного бассейна, сведений об атмосферных осадках, выпадающих в данном районе, режимах полива и мойки территории на рабочей стадии проектирования.

Сатыево

Источником водоснабжения является скважина, расположенная в с. Сатыево, ул. Центральная 23/2, № скважин 11033

Протяженность сетей 846,6 м, требуют реконструкции.

Баязитово

Источником водоснабжения является скважина, расположенная в с. Баязитово (участок зернотока), № скважин 11034

Протяженность сетей 2806,86 м, требуют реконструкции.

6.5. Электроснабжение

В объемы проекта по настоящему разделу входит:

- выбор количества и места расположения трансформаторных подстанций;

- нанесение трасс ВЛ-10 кВ на генеральные планы проектируемых населённых пунктов.

Схема электроснабжения подстанций принята радиальная на I очередь реализации генплана и расчетный срок.

Для потребителей II категории надежности электроснабжения необходимо выполнить второе (дополнительное) питание.

Для распределения электроэнергии на напряжение 0,38 кВ предусмотрена установка трансформаторных подстанций в жилой и административной зонах. К установке приняты подстанции закрытого типа.

Электрические нагрузки силовых и осветительных токоприемников определены в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД34.20.185-94, по паспортным данным типовых проектов и на основании СП 42.13330.2011 «Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Расчетные нагрузки жилых домов в сетях 0,38 кВ определяются с учетом достигнутого уровня электропотребления на внутриквартирные нужды, а общественных и коммунальных потребителей – по нормам.

Наружные питающие сети предусмотрены воздушными с использованием самонесущих изолированных проводов СИП-3 на железобетонных опорах по серии Арх. №Л 56-97.

Строительство новых трансформаторных подстанций должно быть предусмотрено по типовым проектам. Ожидаемые электрические нагрузки и их распределение по подстанциям определяется в следующей стадии проектирования.

Молниезащита жилых, общественных и производственных зданий должна обеспечить безопасность населения и пожарную безопасность, иметь устройства молниезащиты, соответствующие III категории.

Способ защиты, а также перечень зданий и сооружений, подлежащих защите от прямых ударов молнии, следует определять в соответствии с РД34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений».

Расчеты мощности перспективного потребления будут выполнены в следующей стадии проектирования.

6.6. Телефонизация, телевидение и радиофикация

В проекте намечается развитие средств телефонной связи на 1 очередь строительства и на расчетный срок, а также определяется необходимая ёмкость АТС.

Потребность в телефонах принята из расчета 100% охвата административно-хозяйственных объектов и культурно-коммунальных учреждений. Потребность в телефонах жилого сектора определяется по желанию хозяев жилых домов.

Сети телефонизации до абонентов выполнить кабелями ТПП и ПРППМ, проложенными в траншее или в кабельной канализации.

Для приема телепередач в населённых пунктах намечается установка коллективных антенн на крышах жилых домов и культурно-коммунальных зданий.

Радиофикация в проекте не предусмотрена, т.к. в соответствии с «Программой перевода проводного вещания на прием с эфира (приказ ГК РФ по связи и информатизации №55 от 22.05.96)» для приема радиовещания рекомендуется использовать приемники УКВ-ЧМ, приобретаемые в торговой сети.

Глава VII. Охрана окружающей среды

В разделе «Охрана окружающей среды» предусмотрены мероприятия в рамках реализации государственной программы «Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан» (в ред. Постановления Правительства РБ от 14.04.2015 №131), утвержденной Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 18 февраля 2014 года № 61.

Разработка предложений по охране основных компонентов окружающей среды на рассматриваемой территории: атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, растительного покрова и животного мира, по улучшению санитарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологических условий должна способствовать сохранению и стабилизации экологического равновесия и эффективному развитию и функционированию всех отраслей хозяйства до конца расчетного срока реализации генерального плана сельского поселения.

В рамках территориальной комплексной схемы градостроительного планирования развития территории как комплекса технико-экономических, планировочных и инженерных мероприятий, решение задачи охраны природы тесно взаимосвязано со всеми основными направлениями хозяйственного использования территории: размещением производительных сил, расселением, организацией массового отдыха.

Конкретные мероприятия по охране основных компонентов окружающей среды на рассматриваемой территории отражены в нижеследующих разделах.

Экологическое обоснование проектных решений генерального плана направлено на обеспечение экологической безопасности и комфортных условий проживания населения, отвечающих нормативным требованиям.

7.1. Охрана воздушного бассейна

Размеры санитарно-защитных зон от предприятий, расположенных в границах проектирования, приведены в пункте 1.7.6, таблица № 8 «Перечень предприятий – загрязнителей и их санитарно-защитные зоны».

Для сокращения вредных выбросов проектом предлагается:

- обеспечить теплоснабжением от автономных теплогенераторов;

- строго выполнять санитарно-гигиенические мероприятия на сельскохозяйственных объектах;

- отопление жилых индивидуальных домов выполнить от местных источников тепла (АОГВ) на природном газе;

- озеленить улицы, нагруженные автотранспортом;

- ширина улиц на новых территориях принята в зависимости от классификации улиц, что способствует созданию более комфортной шумовой среды.

7.2. Охрана водных ресурсов

В целях улучшения санитарного состояния рек и ручьёв и предотвращения загрязнения поверхностных вод территорий проектом предусматривается искус-ственная биологическая очистка сточных вод со сбросом очищенных стоков в открытые водоёмы или на земледельческие поля орошения.

Ширина водоохранных зон рек дана в таблице 7 раздел 1.7.2.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производств и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах

и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с перечисленными ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых фунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Подземные воды

Охрана подземных вод включает в себя защиту подземных вод от загрязнения и истощения.

В целях защиты подземных вод от истощения необходимо проведение следующих мероприятий:

- перевод всех самоизливающихся скважин на фановый режим или их своевременная ликвидация;

- оборудование водозаборных скважин контрольно-измерительной аппаратурой;

- строгое соблюдение режима эксплуатации водозаборов, недопущение повы-шения рассчитанных допустимых величин понижения уровня подземных вод и дебитов скважин;

- исключение использования пресных подземных вод для технических целей;

- введение там, где это возможно, оборотного водоснабжения.

В целях охраны подземных вод от загрязнения на водозаборах необходимо:

- организация зон санитарной охраны вокруг водозаборных сооружений и поддержание в них соответствующего санитарного режима;

- своевременная ликвидация (тампонаж) малопроизводительных и «сухих» скважин;

- строительство водозаборных сооружений в строгом соответствии с проектно-сметной документацией, согласованной с контролирующими органами;

- осуществление постоянного контроля за химическим составом подземных вод и их динамическим уровнем.

Для предотвращения источник водоснабжения от возможных загрязнений пре-дусматривается организация водоохранных зон.

Зоны санитарной охраны должны состоять для источников водоснабжения из 3-х поясов:

- 1 пояс – «строгого режима»

- 2-3 пояса – «пояса ограничений»

Границы первого пояса принимаются в зависимости от защищенности водоносного горизонта. Границы 2-3 поясов ЗСО устанавливаются, исходя из сани-тарных и гидрогеологических условий местной ситуации и определяются расчетами.

Согласно требованиям п.3. «Положения» 1-й пояс ЗСО для существующих на территории сельсовета подземных водозаборов устанавливается на расстоянии 30 м от каждой скважины (1-й пояс устанавливается отдельно для каждой скважины, так как скважины расположены на значительном расстоянии друг от друга), как для достаточно защищенного водоносного горизонта. Общая площадь водоносного 1-го пояса ЗСО водозабора – 2 га. Согласно п.10.17. СНиП границы 1-го пояса ЗСО площадки 2-го подъема установлены:

- от стен резервуаров – 30 м;

- от остальных сооружений – не менее 15 м.

Третий пояс выделяется для недопущения химического загрязнения вод в течение срока эксплуатации водозабора, принимаемого обычно 25-30 лет или 10000 суток.

Согласно п.10.20 СНиП ширину санитарно-защитной полосы водоводов, проходящих по незастроенной территории, следует принимать от крайних водово-дов:

- при прокладке в сухих грунтах – не менее 10 м;

- при прокладке в мокрых грунтах – не менее 50 м.

При прокладке водоводов по застроенной территории ширину полосы, по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы допускается уменьшать.

Поверхностные воды

О состоянии поверхностных вод проектируемой территории можно судить по имеющимся показателям качества воды р. Дёма, протекающей вдоль западных границ сельского поселения через Миякинский район и куда впадает р. Уязы и все ручьи, речки её бассейна.

Из Государственного доклада Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан "О состоянии природных ресурсов и окружающей среды РБ в 2010 году" качество воды р. Демы в створе среднего течения улучшилось с переходом из разряда «б» в разряд «а»  в рамках 4-го класса, что выразилось уменьшением числа КПЗ с 2 до 1 и значение УКИЗВ до 4,69. Вода оценивается по качеству как «грязная».

Загрязненность воды в реке составляет:

- соединениями железа до 5 ПДК по средним значениям с максимальными до 32 ПДК и по повторяемости превышений ПДК в 43% , 10 и 30 ПДК − в 14% проб соответственно;

- сульфатными ионами - до 4 ПДК, максимальные значения − до 5 ПДК;

- органическими веществами (по ХПК) стабильно на уровне 2 ПДК, повторяемость случаев нарушения нормативов до 3 ПДК зафиксировано в 71% проб;

- нефтепродуктами и соединениями меди - устойчивая со снижением до 5 и 2 ПДК по средним значениям и до 8 и 5 ПДК по максимальным, в 57-100% проб воды зафиксированы нарушения нормативов;

- по азоту аммонийному − низкая до 2 ПДК;

- по азоту нитратному и нитритному, хлорид-ионам, соединениям цинка - ниже нормы.

По комплексу характеризуемых веществ средний коэффициент комплексности загрязнённости снизился до 39%, а максимальный возрос до 60%, Квз увеличился по среднему значению до 1,4 и по максимальному значению до 10.

7.3. Сбор и удаление ТКО

Расчет объёмов образования коммунальных отходов приведён в таблице №28.

Согласно Государственной программы «Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан», утвержденной постановлением Правительства РБ от 18.02.2014 №61 порядок сбора отходов на территориях муниципальных образований, предусматривающий их разделение на виды (пищевые отходы, текстиль, бумага и другие), определяется органами местного самоуправления и должен соответствовать экологическим, санитарным и иным требованиям в области охраны окружающей среды и здоровья человека.

На территории сельского поселения сбор и вывоз мусора осуществляет население самостоятельно.

Проектом рекомендуется администрации сельского поселения заключить договор со специализированной организацией по сбору и вывозу ТКО, имеющей лицензию на данный вид деятельности.

Свалки ТКО, расположенные на территории сельского поселения являются несанкционированными. Свалки размещены с нарушением санитарных норм и подлежит ликвидации до 2023г., территория свалки – рекультивации.

В связи с тем, что на территории МР Миякинский район  отсутствует полигон ТКО, зарегистрированный в Государственном реестре объектов размещения отходов, проектом предлагается вывоз коммунальных отходов на мусороперегрузочный пункт (МПП) с мусоросортировочным участком (МСУ) с последующим вывозом на полигон ТКО, предусмотренный Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Республики Башкортостан, утвержденной постановлением Правительства Республики Башкортостан от 03.11.2016 №480–полигон ТКО г. Стерлитамак. Рядом с МПП предлагается также разместить пункт сбора и обработки отходов для вторичного использования (кадастровый номер 02:40:130503:5).

Согласно ст. 12 Федерального закона №89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства» запрещается захоронение отходов, в состав которых входят полезные компоненты, подлежащие утилизации. Перечень видов отходов, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается, устанавливается Правительством Российской Федерации.

Расчет объёмов образования коммунальных отходов

таблица №29

| Населённый пункт | с. Сатыево | с. Баязитово |
| --- | --- | --- |
| Население на расч. срок, чел. | 1464 | 608 |
| Общее колич. с учётом обществ. зданий, т/м3 | 409,92/ 2049,6 | 170,24/ 851,2 |
| Жидкие из вы-гребов, при отсутствии ка-нализации, м3 | канализация | канализация |
| Смет с 1м2 улиц, площадей и парков, т/м3 | 458/ 732,8 | 636,5/ 1018,4 |

- Общее количество коммунальных отходов  на 1 жителя сельского поселения в год с учётом общественных зданий принято 280 кг (1400 л). (Республиканские нормативы градостроительного проектирования Республики Башкортостан. Таблица 50, примечания 1 и 2).

- Жидкие из выгребов, при отсутствии канализации – для населённых пунктов с количеством жителей менее 500 чел. − 2000 л.

- Смет с 1м2 твёрдых покрытий улиц, площадей и парков – 5 кг (8 л).

Перечень свалок ТКО, подлежащих ликвидировации

таблица №31

| Наименование | Местоположение | Расстояние от ближ. застр., км | Территория, га | Наполненность территории, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Сатыево | Ю-з | 0,5 км | 0,5 | 30% |
| Баязитово | В-св | 0,5 км | 0,5 | 40% |
| Чулпан | С-в | 0,4 км | 0,03 | 5% |
| Новые Омельники | С | 0,7 км | 0,05 | 10% |
| Новофёдовка | С-з | 0,5 км | 0,05 | 10% |

7.3.1. Сбор и удаление крупногабаритных отходов

К крупногабаритным отходам относятся не помещающиеся в стандартные контейнеры.

1. с. Сатыево 0,900 тыс. чел. х 0.05 т/год = 45,0 т/год.

2. с. Баязитово 0,889 тыс. чел. х 0.05 т/год = 44,45 т/год.

Сбор крупногабаритных отходов производится в бункера-накопители. Вывоз крупногабаритных отходов производится по графику, согласованному с жилищной организацией и утвержденному транспортной организацией, осуществляющей их вывоз, а также по заявкам жилищной организации. Сжигать крупногабаритные отходы на территории домовладений запрещается.

7.3.2. Сбор пищевых отходов

Пищевые отходы являются ценным сырьем для животноводства. В них содержится крахмал, каротин, белки, углеводы, витамины и другие ценные компоненты. Пищевые отходы вместе с кормовой частью содержат до 15% балластных примесей (полимерные упаковки, стекло, резину, металлы, бумагу и др.), что ухудшает работу технологического оборудования предприятия по приготовлению кормов, снижают качество кормов, ухудшают товарный вид.

Пищевые отходы, образующиеся на предприятиях общественного питания, пищевой промышленности, не содержат балластовых примесей.

Для сбора пищевых отходов необходимо использовать специальные сборники.

7.4. Защита от электромагнитного излучения и радиации

В целях защиты от электромагнитного излучения устанавливаются санитарно-защитные зоны от электроподстанций. Граница охранной зоны от ВЛ 110 кВ − 20 м., от ВЛ 35 кВ − 15 м по обе стороны от проекции на землю крайних фаз. В местах прохождения ВЛ по территории существующей жилой застройки генпланом предусматривается организация зоны запрещения нового строительства до переноса линии в другом месте с использованием подземного кабеля.

Радиационная обстановка в Республике в целом остается удовлетворительной, и радиационный фактор не является ведущим фактором вредного воздействия на здоровье населения и окружающую среду.

Глава VIII. Мероприятия по организации безопасности жизнеобеспечения на территории Сатыевского сельсовета

8.1. Пожарная безопасность

Система обеспечения пожарной безопасности – совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами.

Восстанавливаются и содержатся в исправном состоянии источники противопожарного водоснабжения, в зимнее время расчищаются дороги, подъезды к ис-точникам водоснабжения, создаются не замерзающие проруби.

В летний период производится выкос травы перед домами, производится разборка ветхих и заброшенных строений.

Застройка территории сёл должна осуществляться в соответствии с генеральным планом, учитывающим требования пожарной безопасности:

- к зданиям, сооружениям и строениям обеспечен подъезд пожарных автомобилей;

- ширина проездов составляет 6 метров;

- тупиковые проезды заканчиваются площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15x15 м;

- максимальная протяженность тупикового проезда не превышает 150 метров.

Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) обеспечивает подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

Пожарные депо размещается на земельном участке, имеющем выезд на основные улицы и дороги общепоселкового значения.

К рекам и водоемам предусмотрена возможность подъезда для забора воды.          Расход воды на наружное пожаротушение в поселениях осуществляется по СНиП 2.04.02-84* (см. Гл.6, раздел Водоснабжение).

8.2. Мероприятия по защите территории села от стихийных бедствий природного характера

Природная чрезвычайная ситуация (природная ЧС) - обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации.

Источник природной чрезвычайной ситуации — опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории может возникнуть чрезвычайная ситуация, которая может повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Природные чрезвычайные ситуации различаются по характеру источника и масштабам.

Кроме берегоукрепительных работ и устройства защитных дамб (см. главу IV «Инженерная подготовка территорий»), перспективными мероприятиями, проводимыми ОМСУ являются:

- контроль за уровнем рек;

- выкладывание насыпи;

- информирование населения;

- подготовка сил и средств.

8.3. Мероприятия по защите территории села от стихийных бедствий техногенного характера

Исходя из статистики аварий на потенциально опасных объектах на территории Сатыевского сельсовета (межселенные газопроводы высокого давления) следует, что вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на потенциально опасных объектах, находится в пределах допустимых значений.

Глава IХ. Основные технико-экономические показатели.

Баланс территорий

таблица №30

| № № | Показатели | Единица измерения | Сущ. 2013г. | Расчетный срок 2038г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Площадь территории сельсовета |
| 1 | всего в том числе: | га | 17224 | 17224 |
| 1.1 | Земли населённых пунктов, всего в том числе: | га | 566,63 | 632,27 |
|  | с. Сатыево - центр с/совета | « | 135,04 | 173,17 |
|  | с. Баязитово | « | 233,55 | 261,06 |
|  | д. Новые Омельники | « | 53,76 | 53,76 |
|  | д. Новофёдоровка | « | 63,00 | 63,00 |
|  | д. Чулпан | « | 25,43 | 25,43 |
|  | д. Шатра | « | 55,85 | 55,85 |
| 1.2 | Территории под жилые кварталы, всего в том числе: | га | 200,32 | 239,17 |
|  | с. Сатыево - центр с/совета | « | 79,86 | 101,57 |
|  | с. Баязитово | « | 83,12 | 100,26 |
|  | д. Новые Омельники | « | 12,14 | 12,14 |
|  | д. Новофёдоровка | « | 11,17 | 11,17 |
|  | д. Чулпан | « | 9,29 | 9,29 |
|  | д. Шатра | « | 4,14 | 4,14 |
| 2 | Население |
| 2.1 | Численность населения сельского поселения | тыс. чел | 1419 | 1789 |
| 2.2 | Возростная структура населения: |  |  |  |
|  | Моложе трудоспособного возраста | тыс. чел/% | 289/16,42 | - |
|  | в трудоспособном возрасте | тыс. чел/% | 465/32,77 | - |
|  | старше трудоспособного возраста | тыс. чел/% | 515/36,29 | - |
| 3 | Жилищный фонд |
| 3.1 | Жилищный фонд-всего, в т.ч. | тыс.кв.м | 33920,1 | 51986,4 |
| 3.2 | Средняя обеспеченность населения | кв.м/чел | 23,90 | 29,06 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения-всего | мест | 30 | 50 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы - всего | мест | 390 | 390 |
| 4.3 | Станции скорой медицинской помощи, автомобиль | 1 на 5 т. чел. в пределах 15-мин. доступ. на спец. авто | - | 1 |
| 4.4 | ФАП | объект | 2 | 2 |
| 4.5 | Предприятия розничной торговли | кв.м торг. пл. | 515,1 | 515,1 |
| 4.6 | Предприятия общественного питания | место | 25 | 97 |
| 4.7 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | - | 2 |
| 4.8 | Учреждения культуры | мест | 550 | 550 |
| 4.9 | Помещения для культурно-массовой работы | кв.м.пл.пола | - | 99 |
| 4.10 | Физкультурно-спортивные сооружения, территория | га | - | 1,4 |
| 4.11 | Пожарное депо, объект | 1 объект на 35 тыс. чел. | 1 | 1 |
| 4.12 | Гостиницы | мест | - | 10 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |
| 5.1 | Общая протяженность внутрипоселковых дорог | км | 25,23 | 30,67 |
| 5.2 | Плотность внутрипоселковых дорог | га | 0,15 | 0,18 |
| 6 | Ритуальное обслуживание населения |
| 6.1 | Общее количество кладбищ | шт. | 6 | 6 |

ИСХОДНО-РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ